ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ГЕОДЕЗИИ  И КАРТОГРАФИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,

ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»

(ФГУП «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»)

ОТДЕЛ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Отдел территориального планирования

ДСП

Проект

Схема территориального планирования Варгашинского района Курганской области

Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования Варгашинского муниципального района Курганской области

Заказчик: Администрация Варгашинского района

Курганской области

(Муниципальный контракт №10/144 от 27.09.2010 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том 1

Екатеринбург 2011

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ГЕОДЕЗИИ  И КАРТОГРАФИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,

ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»

(ФГУП «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»)

ОТДЕЛ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Отдел территориального планирования

ДСП

Проект

Схема территориального планирования Варгашинского района Курганской области

Заказчик: Администрация Варгашинского района

Курганской области

(Муниципальный контракт №10/144 от 27.09.2010 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том 1

И. о. Начальника ОТП								И. С Ушкало

Главный архитектор отдела							С. И. Санок

Главный архитектор проекта							С. В. Токарев

Екатеринбург 2011

Состав проекта «Схема территориального планирования Варгашинского района»

| № | Наименование | Масштаб | Кол. листов | Гриф секр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Текстовые материалы |
| 1 | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования Варгашинского района. Том 1 | - | 116 | ДСП |
| 2 | Пояснительная записка. Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования Варгашинского района. Том 2 | - | 134 | ДСП |
| 3 | Пояснительная записка. Положения о территориальном планировании Варгашинского района | - | 44 | Н/С |
| Графические материалы |
| Материалы по обоснованию |
| 1 | Схема современного использования территории Варгашинского района (опорный план) (включает схему Положение Варгашинского района в системе расселения Курганской области) | 1:50000 | 1 | ДСП |
| 2 | Схема комплексной оценки территории, границ зон с особыми условиями использования территорий (включает схему ограничений, утвержденных в составе СТП Курганской области; схему границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера) | 1:50000 | 1 | ДСП |
| Утверждаемая часть |
| 3 | Схема территориального планирования (основной чертеж) | 1:50000 | 1 | ДСП |
| 4 | Схема административных границ муниципального района | 1:100000 | 1 | ДСП |
| 5 | Схема ограничений использования территорий | 1:50000 | 1 | ДСП |
| 6 | Схема границ территорий и земель | 1:50000 | 1 | ДСП |
| 7 | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения | 1:50000 | 1 | ДСП |
| 8 | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры | 1:50000 | 1 | ДСП |
| 9 | Схема развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания | 1:50000 | 1 | ДСП |

СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководители проекта | Гл. архитектор отдела | С.И. Санок |  |
|  | Гл. инженер отдела | Д.В. Заговалко |  |
|  | Гл. архитектор проекта | С.В. Токарев |  |
| Архитектурно-планировочная часть | Ведущий специалист, архитектор III категории | Л.А. Банникова |  |
|  | Архитектор III категории | О.С. Гордейчук |  |
| Транспортная инфраструктура | Инженер III категории | М.О. Катькало |  |
| Инженерные сети | Инженер II категории | Л.Р. Цой |  |
|  | Инженер III категории | Е.О. Геппер |  |
| Охрана окружающей среды | Инженер-эколог | Е.А. Попова |  |
| Технико-экономическое обоснование | Инженер-экономист | А.С. Лесная |  |

### Оглавление

Том 1

Введение	7

1. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования Варгашинского муниципального района	10

1.1. Краткая характеристика и структурная организация проектируемой территории	10

2.Оценка природных условий и ресурсов	13

2.1.Климат	13

2.2.Рельеф	16

2.3.Гидрография, гидрология и ресурсы поверхностных вод	16

2.4 Геологическое строение	18

2.5.Инженерно-геологические условия	21

2.6.Гидрогеологические условия	21

2.7.Минерально-сырьевые ресурсы	22

2.8. Почвенный покров	23

2.9. Растительность и животный мир	25

2.10 Особоохраняемые природные территории	26

2.11 Памятники истории и культуры	29

3. Анализ современного состояния, проблем и направлений развития района	31

3.1. Общие положения	31

3.2. Население района	33

3.3. Ресурсно-сырьевой потенциал района	42

3.4. Трудовые ресурсы	43

3.5. Промышленность	44

3.6. Сельское хозяйство	46

3.7. Лесохозяйственная деятельность	53

3.8. Состояние строительного комплекса	54

3.9. Развитие малого и среднего предпринимательства	54

3.10. Развитие жилищно-коммунального хозяйства	56

3.11. Обеспеченность населения района объектами социальной инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания	56

3.12. Зона транспортной инфраструктуры	67

3.13. Инженерная инфраструктура	74

3.14. Баланс территорий, категории земель	87

3.15. Оценка современного состояния окружающей среды	88

3.16. Основные факторы риска природного и техногенного характера	109

3.17. Выводы	116

Том 2

## Введение

Схема территориального планирования Варгашинского района Курганской области выполнена Федеральным Государственным Унитарным Предприятием «Уралаэрогеодезия», отделом территориального планирования (г. Екатеринбург).

Разработка схемы территориального планирования Варгашинского района выполнена в рамках муниципального контракта № 10/144, заключенного 27.09.2011г.

В основу разработки проекта положены следующие исходные данные:

- Стратегия социально-экономического развития Курганской области до 2020 года;

- Стратегия социально-экономического развития Варгашинского района Курганской области до 2020 года.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Схема территориального планирования определяет назначение территорий района исходя из совокупности социально-экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, учета интересов граждан и их объединений.

В числе основных задач разработки проекта рассмотрены следующие:

- определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного развития района на основе анализа исторических, экономических, экологических и градостроительных условий, исходя из численности населения, ресурсного потенциала территорий и рационального природопользования;

- обеспечение экологической безопасности и повышение устойчивости природного комплекса района;

- улучшения транспортной доступности населенных пунктов, располагающися на территории района, объектов обслуживания, мест приложения труда и природных комплексов;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктуры;

- повышение эффективности использования территории района.

Проект схемы территориального планирования выполнен в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ;

- Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований (Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. N 178);

- Закона Курганской области от 6.12.2006 №204 «О градостроительной деятельности»;

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- СНиП 11-04-03 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 2.04.03.-85 Канализация. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети;

- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

- СНиП 11.02.-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

- СНиП 2.01.01-82* Строительная климатология и геофизика;

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

При разработке проекта Схемы территориального планирования Муниципального района учтены ранее выполненные проектные материалы:

- Предложения схемы территориального планирования Курганской области (СООООФ «Центр качества строительства», отдел территориального планирования, 2009-2010 год);

- Проект районной планировки Варгашинского района Курганской области, 1980 года;

- Генеральный план, совмещённый с проектом детальной планировки центра поселка городского типа Варгаши (Кургангражданпроект, 1989 год).

Состав и содержание проекта «Схема территориального планирования Варгашинского района» соответствует требованиям Закона Курганской области «О градостроительной деятельности в Курганской области» от 30 ноября 2006 г.

# 1. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования Варгашинского муниципального района

## 1.1. Краткая характеристика и структурная организация проектируемой территории

Варгашинский район (муниципальное образование Варгашинский район) был образован в марте 1924 года в качестве административно-территориальной единицы Курганской области.

Территория муниципального образования Варгашинский район расположена в центральной части Курганской области, 35 км к востоку от областного центра г. Курган и занимает выгодное географическое положение на железнодорожной магистрали и автодороге федерального значения «М 51», обеспечивающих его внешние связи. Район имеет вытянутую форму длиной 120 км, а шириной от 20 до 40 км. На севере район граничит с Тюменской областью, на юге – с Половинским районом, на западе, с Кетовским и Белозерским районами, на востоке с Лебяжьевским и Мокроусовским районами. Положение Варгашинского района в структуре Курганской области представлено на рис. 1.

Общая площадь района - 2982 кв.км.

В соответствии с данными статистического бюллетеня «Сведенья о жилищном фонде в Варгашинском района за 2009 г.» в состав Варгашинского муниципального района входят 18 сельских муниципальных образований и одно городское поселение с численностью населения 22382 человек.

Рис.1. Положение Варгашинского района в структуре Курганской области

В состав Варгашинского муниципального района входят 18 сельских муниципальных образований и одно поселковое, представленные на рис. 2.

Поселковое муниципальное образование, входящее в состав Варгашинского района:

-Варгашинский поссовет в составе р.п. Варгаши, п.с.т. Юрахлы с населением - 10265 чел.;

Сельские муниципальные образования, входящие в состав Варгашинского района:

-Барашковский сельсовет в составе с Барашково, с. Камышное. Численность населения 513 чел.;

-Варгашинский сельсовет в составе с. Варгаши, д. Васильки. Численность населения 535 чел.;

-Дубровинский сельсовет в составе с Дубровное. Численность населения 545 чел.;

-Дундинский сельсовет в составе с. Дундино, с. Саламатовское. Численность населения 501 чел.;

-Лихачевский сельсовет в составе с. Лихачи, д. Старопесьяное, д. Малопесьяное, д. Обменово. Численность населения 613 чел.;

-Медвежьевский сельсовет в составе с. Медвежье, д. Корнилово, д. Гагарье. Численность населения 395 чел.;

-Пичугинский сельсовет в составе д. Березняки, д. Кабанье, с. Пичугино. Численность населения 936 чел.;

-Поповский сельсовет в составе д. Моревское, с. Попово, д. Щучье. Численность населения 575 чел.;

-Строевский сельсовет в составе с. Строево. Численность населения 412 чел.;

-Спорновский сельсовет в составе с. Спорное. Численность населения 424 чел.;

-Сычевский сельсовет в составе с. Сычево, д. Пестерево, д. Уфина, п. Роза. Численность населения 535 чел.;

-Мостовский сельсовет в составе д. Барнаул, с. Мостовское, д. Заложное. Численность населения 2002 чел.;

-Уральский сельсовет в составе с. Яблочное, д. Большое Молотово, д. Заозерная, д. Новый Путь, д Урал. Численность населения 803 чел.;

-Верхнесуерский сельсовет в составе с. Верхнесуерское, д. Белово, д. Середкино, д. Сосновка. Численность населения 1030 чел.;

-Ошурковский сельсовет в составе с. Ошурково, д. Крутихинское, д. Малое Шмаково, д. Большое Шмаково. Численность населения 528 чел.;

-Просековский сельсовет в составе д. Бородино, с. Большое Просеково. Численность населения 491 чел.;

-Шастовский сельсовет в составе с Шастово, д. Волосниково, д. Плотниково, д. Секисово, д. Шмаково. Численность населения 912 чел.;

-Терпуговский сельсовет в составе с. Терпугово. Численность населения 334 чел.

Всего на территории района располагается 53 населенных пункта.

Рис.2. Состав Варгашинского района

По территории района проходит железная дорога Курган-Петропавловск, 495,70 км автомобильных дорог общего пользования, в том числе 381,43 км дорог с твердым покрытием.

В природно-географическом отношении Варгашинский район расположен в равнинной лесостепной зоне.

Основными водными артериями являются: река Суерь, реки Средний и Нижний Утяк. На территории имеется 100 озер, общей площадью 11,2га.

Естественная растительность занимает 46% территории, в том числе лесная – 27%, естественные кормовые угодья -19%.

# 2.Оценка природных условий и ресурсов

## 2.1.Климат

Климат района характеризуется резкой континентальностью: суровая продолжительная зима (5-5,6 месяцев) и жаркое короткое лето; резкие колебания температур от месяца к месяцу и даже в течение суток, поздние весенние и ранние осенние заморозки, неравномерная (по месяцам) обеспеченность осадками и периодически повторяющиеся засухи. Среднегодовая температура воздуха -1ºС. Самым холодным месяцем является январь, среднемесячная температура его составляет -17,4ºС. Абсолютный минимум – в декабре -48ºС. Наиболее теплым месяцем является июль, среднемесячная температура которого +18,4ºС, а абсолютный максимум достигает +39ºС. Переход температур через +5ºС начинается 23 апреля, число дней с температурой выше +5ºС составляет 165 дней (сумма температур - 2349ºС), а с температурой выше +10ºС – 133 дня (сумма температур - 2100ºС).

Средняя продолжительность безморозного периода 117 дней, а продолжительность вегетационного периода 165 дней. Относительная влажность воздуха приходится на май-июнь (57-68%). В это же время наблюдаются слабые засухи. Годовое количество осадков – 366мм, из которых на май-сентябрь приходится 229мм или 69% от годового. Средняя высота снежного покрова – 23см. Ранняя дата появления снежного покрова 30 сентября, а поздняя 21 ноября.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом – 152 дня. Снежный покров распределяется крайне неравномерно: с открытых мест снег сносится в колки, болота и другие понижения, а возвышенные участки часто остаются без снега. Сход снежного покрова наблюдается: ранний – 25 марта, поздний – 13 мая. Особенности распределения снежного покрова существенно сказываются на глубине промерзания почвы, толщина которой достигает 160см.

На территории района погода часто бывает ветреной. Преобладают ветры юго-западных румбов. Скорость ветра в среднем составляет 4,5м в секунду; число дней в году с сильным ветром (более 15м/сек) составляет 18 дней. Ветровой режим является весьма существенным планировочным фактором, который необходимо учитывать при размещении объектов строительства: животноводческие фермы и комплексы необходимо размещать к северо-востоку от селитебной части населенных пунктов.

В таблице 1 приведены климатические показатели района.

Выводы: 1. Климат района является ограниченно-благоприятным. Тэп, сумма положительных температур за период активной вегетации (свыше +10º) составляет 2100º, а сумма осадков за этот период составляет 200мм (гидротермический коэффициент равен 0,9). При этих условиях могут успешно выращиваться пшеница, овес, рожь, ячмень, картофель, кукуруза и другие кормовые культуры, в отдельные годы (благоприятные в гидротермическом отношении) и более теплолюбивые культуры просо, огурцы, томаты и др.

Наряду с этими отрицательными факторами климата, несколько осложняющими ведение сельскохозяйственного производства, являются: периодически повторяющиеся засухи и суховеи слабой и средней интенсивности (вероятность 100%); заморозки, появляющиеся в теплый период года – последние весенние могут наблюдаться в I декаде июня (3%) и первые осенние – в II декаде августа (вероятность 6%). Для ликвидации вредного воздействия этих факторов на урожай сельскохозяйственных культур необходима селекция более засухоустойчивых, морозостойких и скороспелых сортов.

В соответствии с СНиП 23-01-99 территория района относится к 1В строительно-климатическому району, характеризующемуся следующими данными:

-расчетная температура наиболее холодных суток -39°;

-расчетная температура наиболее холодной пятидневки -34°;

-расчетный вес снегового покрова – 150кг/м2;

-нормативный скоростной напор ветра – 35кгс/м2;

Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны 34º и 25º. Продолжительность отопительного сезона 217 дней.

3.Физиолого-климатические условия ограниченно-благоприятные для организации отдыха: среднесуточные температуры теплого периода +12º, +17º, холодного от -7º до -17º.

4.Климатические условия района планировочных ограничений не вызывают.

Таблица 1

Основные климатические показатели района

(по метеостанции Варгаши)

| Месяцы/показатели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Температура воздуха С° | -17,7 | -16,6 | -8,6 | 4,1 | 12,6 | 17,2 | 19,1 | 16,3 | 10,9 | 2,4 | -7,2 | -14,3 | 1,5 |
| Абсолютный минимум | -46 | -46 | -43 | -23 | -15 | -4 | 0 | -2 | -11 | -25 | -43 | -48 | -48 |
| Абсолютный максимум | 3 | 5 | 14 | 28 | 36 | 38 | 39 | 35 | 34 | 24 | 14 | 5 | 39 |
| Упругость водяного пара | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 5,7 | 8,3 | 11,7 | 14,3 | 13,4 | 9,6 | 5,7 | 3,1 | 1,9 | 6,6 |
| Относительная влажность воздуха (%) | 80 | 78 | 78 | 70 | 57 | 60 | 68 | 72 | 75 | 77 | 80 | 81 | 73 |
| Количество осадков (мм) | 16 | 12 | 16 | 20 | 33 | 48 | 62 | 53 | 33 | 31 | 23 | 19 | 366 |
| Высота снежного покрова (см) | 23 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 14 | 20 |
| Скорость ветра (м/сек) | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 4,6 | 5,1 | 4,3 | 8,7 | 3,4 | 4,0 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,5 |
| Число дней с сильным ветром | 1,4 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 3,7 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,8 | 18 |
| Число дней с туманом | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 31 |
| Число дней с метелью | 14 | 17 | 17 | 3 | 1 |  |  |  |  | 6 | 13 | 14 | 47 |
| Число дней с грозой | - | - | 0,04 | 0,1 | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 | - | - | - | 24 |

## 2.2.Рельеф

В геоморфологическом отношении территория Варгашинского района расположена в юго-западной части Западно-Сибирской низменности, которая в пределах Курганской области характеризуется однообразной равниной с общим слабым падением на северо-восток с абсолютными отметками от 130 до 150 метров. Равнинный характер местности, слабая расчлененность поверхности обусловили недостаточный сток атмосферных осадков, в результате чего часть района заболочена.

Вывод: рельеф территории района в целом благоприятен для ведения сельскохозяйственного производства; организации всех видов производственно-гражданского строительства и отдыха населения. Исключением являются заболоченные и приозерные понижения, составляющие около 5 % территории района.

## 2.3.Гидрография, гидрология и ресурсы поверхностных вод

В гидрографическом отношении район расположен в бассейне реки Тобол. На севере протекает единственная река Суерь (приток Тобола) с притоками Крутиха, Крутишка, Красный Лог, Карагайка., сведения по которым приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование рек | Протяженность реки, км |
| --- | --- | --- |
|  |  | общая | В пределах района |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | р. Суерь | 132,2 | 53,7 |
| 2 | р. Крутишка | 10,7 | 10,7 |
| 3 | р. Чактара | 8,8 | 8,8 |
| 4 | р. Черная | 11,5 | 11,5 |
| 5 | р. Карагайка | 11,2 | 11,2 |
| 6 | р. Марай | 18,1 | 11,5 |
| 7 | р. Нижний Утяк | 34,0 | 5,5 |
| 8 | р. Средний Утяк | 29,0 | 10,0 |

Климатические условия и преимущественно снеговое питание формирует для рек характерный тип водного режима с резко выраженным весенним половодьем (одновершинные) и низкой продолжительностью межени. Ледовой покров на реках наблюдается в течение 4,5-5 месяцев. Модуль годового стока 0,4 л/сек с 1км2. Основная часть годового стока рек формируется в период весеннего половодья (78%), на долю меженного периода приходится 22%, из них доля зимнего стока в годовом колеблется от 10 до 12%. На малых водотоках зимой сток нередко почти полностью отсутствует. На остальной территории реки отсутствуют и формирующиеся здесь поверхностные воды аккумулируются в бессточных озерах.

Наиболее характерным элементом ландшафта являются многочисленные озера, самые разнообразные по величине, форме, происхождению и химическому составу воды. Самые значительные водоемы: Маньяс, Нюхалово, Бол. Заложное, Травное, Сидорово, Лихняевское, Кабанье, Варгаши, Песьяново, Марково, Обменово, Васильковское, Максимово, Иваново, Чистое, Полочное, Горькое, Корниловское, Батовое, Ременное, Дундино, Нижневское, Юрахлы, Нижнее и другие. Изобилие озер объясняется затрудненным поверхностным стоком в условиях низменности. Большая часть озер не связана с речной сетью и является бессточной. Морфология озер, режим уровней, генезис озерных котловин и химический состав озерных вод недостаточно изучены.

Все встречающие в районе озера можно подразделить на следующие типы:

-озера неправильной формы, занимающие сравнительно небольшие понижения на равнине;

-озера вытянутой формы, встречающиеся в межгривных понижениях;

-озера грушевидной формы;

-озера круглой формы.

Для озер неправильной формы характерна довольно значительная извилистость береговой линии. В озерах вытянутой формы сток в весеннее время почти отсутствует. Длина таких озер в несколько раз больше ширины. Грушевидная форма озер образовалась благодаря стоку в весеннее время, когда чаша озера переполняется талыми водами, направленному в сторону общего уклона местности. Площадь зеркала озер не превышает 2-3 км2. Озера округлой формы встречаются по всей территории района, расположены они чаще всего на плоской равнинной поверхности. Площадь их различна. Большинство округлых озер в весеннее время не имеет стока. Все озера подвержены многолетним колебаниям уровня воды. В связи с этим очень сильно изменяется химический состав их вод, что оказывает влияние на биологическую жизнь в озерах. Годовые амплитуды уровня воды колеблются в пределах от нескольких дециметров до 1-1,5м. Ввиду того, что берега очень пологие, даже небольшие колебания уровня воды приводят к резкому увеличению или сокращению их водной поверхности. Кроме пресных озер встречается значительное количество соленых и горько-соленых. Озера, как правило, невелики по размерам и похожи на мелкие блюдца. Глубина их не превышает 1,5-2м, а пологие берега часто переходят в обширные болота. Дно озер обычно плоское с толстым слоем отложившегося ила. Летом озера хорошо прогреваются, замерзают в конце октября, в суровые зимы промерзают до дна. Вскрытие озер происходит не ранее 1 декабря. Для водоснабжения используются мало.

Выводы: 1.Несмотря на то, что в районе очень много озер, источником централизованного водоснабжения и регулярного орошения они служить не могут, т.к. многие из них соленые, а летом, имея огромные площади испарения, пересыхают, или резко уменьшаются по площади. Из озер население использует воду на хозяйственные нужды, орошение небольших участков в хозяйствах и огородах.

2.По ресурсам поверхностных вод территория района относится к неводообеспеченной зоне. Озера могут использоваться для организации рыболовства, отдыха, разведение водоплавающей птицы и охоты.

## 2.4 Геологическое строение

Варгашинский район относится к юго-западной части Западно-сибирской платформы, характеризующейся двухъярусным строением:

- нижний ярус - палеозойский фундамент;

- верхний ярус - платформенный чехол, представленный мезо-кайнозойскими отложениями.

Литолого-стратиграфическая характеристика пород района приводится снизу вверх по разрезу по данным групповой геолого-гидрологической съемки масштаба М 1:200 000 (Закожурников В. П. и др., 1987 г.) При описании разреза использованы также рекомендации межведомственного стратиграфического комитета (г. Екатеринбург, 1996-97 гг.)

Разрез, характерный для восточных районов, приведен на стратиграфической колонке (рис. 3)

Рис. 3. Стратиграфическая колонка кайнозойских отложений по Закожурникову В.П. (1987 г) с учетом рекомендаций межведомственного стратиграфического комитета (г. Екатеринбург, 1996-1997 гг.)

Палеогеновая система

Талицкая свита среднего-верхнеголеоцена представлена темно-серыми глинами с подчиненными прослоями глауконит-кварцевых алевролитов, песков, мощность 60 м.

Серовская свита верхнего палеоцена - нижнего эоцена сложена серыми опоками, опоковидными глинами с порослями глауконит-кварцевых алевролитов, песчаников на опоковом цементе, в основании свиты - гравелиты. Мощность отложений составляет 40-70 м.

Ирбитская свита нижнего-среднего эоцена представлена зеленовато-серыми диатомитами, глинами диатомовыми, трепелами с редкими порослями глауконит-кварцевых песков, песчаников и глинистых опок, мощность до 100 м.

Чеганская свита среднего-верхнего эоцена представлена бейделлит-гидрослюдистыми плотными глинами синевато-зеленого цвета с листовато-слоистой структурой за счет присутствия слойков и линзочек глауконит-кварцевого алеврита и мелкозернистого песка. Мощность отложений свиты составляет 60-80 м.

Чеганская свита завершает разрез осадков морского генезиса, имеющих практически повсеместное распространение на территории области, за исключением долин рек, где они в той или иной степени размыты.

Олигоцен нерасчлененный представлен коричневыми, серыми и зеленоватыми, тонкослоистыми каолинит - гидрослюдистыми глинами, алевритами полевошпатовыми, песками кварцевыми мелкозернистыми, реже разнозернистыми. Породы переслаиваются между собой в различных пропорциях.

Отложения нерасчлененного олигоцена в значительной степени обогащены растительным детритом, а иногда встречаются прослои (до 5 м) лигнита. Мощность отложений до 60 м.

Неогеновая система

Абросимовская свита нижнего миоцена представлена светло-синевато-зеленоватыми, как правило, каолинит-гидрослюдистыми глинами различной текстуры, с прослоями алевритов и разнозернистых песков, а также глинистыми алевритами, реже отмечаются крупно-среднезернистые пески с гравием. Мощность отложений достигает 40 м.

Бешеульская свита среднего миоцена сложена светлыми, бледно-зелеными глинами, обычно слоистыми, с прослоями алевритов и разнозернистых песков, мощность 20 м.

Светлинская свита верхнего миоцена представлена, в основном, плотными, тугопластичными восковидными глинами монтмориллонит-гидрослюдистого состава. Глины пестрые, разного цвета, с многочисленными карбонатными конкрециями и железисто-марганцевым бобовником, в основании разреза встречаются прослои алеврита и мелкозернистого песка с детритом.

Мощность отложений составляет до 20 м.

Кустанайская свита плиоцена имеет ограниченное распространение. Представлена серыми, желтовато-серыми, зеленовато-серыми плотными, комковатыми глинами, с карбонатом, обычно песчанистыми с известковыми стяжениями и обломками раковин, мощность до 20 м.

Четвертичная система

Четвертичные отложения имеют повсеместное распространение и характеризуются широким возрастным диапазоном от верхнего плиоцена до голоцена, представлены аллювиальными, озерно-аллювиальными, элювиально-делювиальными, эоловыми, полигенетическими и другими отложениями. Осадки сложены глинами, песками, суглинками, а также переслаиванием указанных пород преимущественно буровато-серого, серого, зеленовато-серого цветов с растительными остатками, обломками раковин, глинистыми окатышами.

## 2.5.Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия района определяются геологическим строением и основными элементами рельефа. Основаниями под фундамент зданий и сооружений служат глины, суглинки пески. В соответствии с СНиП 23-01-99 территория района относится к 1В строительно-климатическому району,  характеризующемуся следующими данными:

-расчетная температура наиболее холодных суток -39°;

-расчетная температура наиболее холодной пятидневки -34°;

-расчетный вес снегового покрова – 150кг/м2;

-нормативный скоростной напор ветра – 35кгс/м2;

-несущая способность грунта – 1,0-2,5кгм/м2.

## 2.6.Гидрогеологические условия

По гидрогеологическим условиям район расположен в восточной части артезианского бассейна области. По вертикали выделяются две гидродинамические зоны. Водоносные горизонты верхней зоны имеют непосредственную связь с поверхностью по условиям питания и разгрузки. Водоносные горизонты нижней зоны  быстро утрачивают связь с поверхностью, и режим их не зависит от климатических и других факторов формирования. Воды зоны верхних горизонтов часто имеют пестрый химический состав, а нижних горизонтов – солоноватые, соленые и даже рассолы.

В пределах района водные ресурсы сосредоточены в четвертичных, олигоценовых и меловых отложениях.

Горизонты четвертичных отложений имеют спорадическое распространение, низкую водообильность и могут использоваться только для нецентрализованного водоснабжения. Водоносные горизонты в меловых отложениях имеют воду высокой минерализации, непригодную для использования в целях водоснабжения. Водосодержащими породами являются тонкозернистые, пылеватые пески, алевриты, характеризующиеся низкой водоотдачей.

Водоносный комплекс имеет сплошное распространение. Мощность водонасыщенных песков колеблется от 5 до 25 метров, в среднем 13-15 метров. Глубина залегания от нескольких метров до 30-40 метров. Кровля водоносного горизонта представлена, в основном, глинами неогенового и олигоценового возраста. Подземные воды имеют напорный характер, причем величина напора увеличивается в восточном направлении по мере погружения водоупорной кровли.

Наиболее часто пьезометрические уровни устанавливаются на глубине от 1 до 15 метров. Дебиты скважин колеблются в довольно широких пределах от 0,1 до 2,5 л/с, чаще 1,2-1,4 л/с, при понижении от нескольких метров до 30-40 метров. Воды минерализованы. По химическому составу воды неоднородны. Подземные воды с минерализацией 0,3-1,2 г/л являются гидрокарбонатно-кальциевые, с минерализацией 1-3 г/л – хлоридно-сульфато-кальциевые.

Олигоценовый комплекс имеет большое практическое значение для водоснабжения и вскрыт большим количеством скважин и колодцев.

Модуль прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод составляет 0,11-0,17 л/с на км2, прогнозные эксплуатационные ресурсы по району составят: 593,1 л/с с минерализацией 1-3 г/л и 3,644 с минерализацией 2-5 г/л. Возможная производительность водозаборов колеблется от 0,1 до 0,8 тыс. м3/сутки для водоснабжения сельских населенных пунктов.

Выводы: гидрогеологическая обстановка в районе неблагоприятна для организации более или менее крупных водозаборов, т.к. основные горизонты олигоцена и неогена часто засолены, а линзы пресных вод имеют ограниченные ресурсы. Необходимо проведение дополнительных исследований для оценки условий водоснабжения конкретных объектов по мощности и качественному составу подземных вод.

## 2.7.Минерально-сырьевые ресурсы

На территории района расположены следующие месторождения и проявления полезных ископаемых:

#### Кирпично-черепичное сырье

Корниловский перспективный участок (запасы суглинков по категории С2 - 551 тыс. м3).

#### Пресные подземные воды для питьевых и хозяйственных нужд

1. Пичугинское месторождение – запасы 1000 м3/сут.

2. Водозаборный участок Медвежье – запасы 300 м3/сут.

3. Максимовский перспективный участок (необходимо проведение поисково-разведочных работ, ожидаемые эксплуатационные запасы - 1300 м3/сут).

#### Лечебные грязи

Перспективный участок оз. Варгашинское (глинистые илы. Запасы по категории С2 - 1200 тыс. м3 балансом не учитываются требуется проведение геологоразведочных работ).

#### Торф

1. Месторождение Дубасово с запасами по категории А 25 тыс. т.

2. Перспективный участок Рям, прогнозируемые ресурсы по категории Р1 составляют 77 тыс. т.

3. Перспективный участок Сосновый Рям, прогнозируемые ресурсы по категории Р1 составляют 42 тыс. т.

4. Перспективный участок Ширь, прогнозируемые ресурсы по категории Р1 составляют 26 тыс. т.

5. Перспективный участок Клюквенное, прогнозируемые ресурсы по категории Р1 составляют 6 тыс. т.

## 2.8. Почвенный покров

Почвенный покров района сложный, как по составу, так и по сочетанию. Почвообразовательный процесс идет по черноземному типу: повышенные элементы рельефа заняты черноземными почвами и их комплексами, пониженные - солонцами, луговыми, солодями, болотными и др. Все эти типы почв образуют сложною мозаику, которая обуславливает сложность облика и состава растительного покрова. Для района характерна значительная залесенность и преобладание травянистых группировок. Леса расположены в виде березово-осиновых колков, приуроченных к западинам с типичными солонцами. Характерная особенность почв, окружающих такие колки – наличие солонцового пояса. Его происхождение объясняется сезонной миграцией растворенных солей, обусловленной неодинаковой, в разные сезоны, степенью увлажнения и испарения в западинах и вокруг них.

Из черноземного типа преобладают черноземы солонцеватые, обыкновенные, выщелоченные и их комплексы. Лесные почвы представлены светло-серыми лесными почвами. Солонцы представлены высокими, средними и корковыми солонцами. Глубокие солонцы и часть средних распаханы, остальная часть занята сенокосами и пастбищами. Луговые почвы представлены, главным образом, черноземно-луговыми и луговыми. На территории района довольно много болотных почв, солодей. Есть боровые пески.

Схематическая почвенная карта Варгашинского района представлена на рис. 4.

Рис.4 Схематическая почвенная карта Варгашинского района

Выводы:

1.Господствующим типом почв, распространенных повсеместно на территории района, являются черноземы и их комплексы. Это наиболее плодородные почвы (бонитировочный бал 70-85), обладающими лучшими агротехническими свойствами.

2.Пахотные угодья расположены в основном на черноземах и их комплексах и солонцах.

3.Естественные кормовые угодья расположены в основном на солонцах и болотных почвах.

4.В целом почвенный покров района является ограниченно-благоприятным для ведения сельского хозяйства – бонитировочный бал равен 64.

5.В целях повышения естественного плодородия почв необходимо систематическое проведение следующих основных агротехнических мероприятий:

-задержание и накопление влаги на полях;

-внесение органических удобрений;

-на основе химического анализа почв – внесение минеральных удобрений в нужных количествах;

-гипсование солонцов и солонцеватых почв;

-проведение технических работ на почвах, занятых естественными кормовыми угодьями.

## 2.9. Растительность и животный мир

Район расположен в центральной части лесостепной зоны. Естественная травянистая растительность сохранилась на кормовых угодьях – сенокосах и пастбищах, в березово-осиновых колках, болотах. Деревянистая растительность представлена березово-осиновыми колками, подлесками которых являются: ивняк, таволжник, шиповник, вишня, черемуха.

Травянистая растительность колков и редких лесов представлена бобово-злаковыми группировками: клевером красным, люцерной белой, горошком мышиным, мятликом луговым, тысячелистником, подорожником. Травостой на кормовых угодьях состоит из полыни, бескильницы, пырея ползучего, грудницы, мятлика, тимофеевки. На луговых почвах характерна разнотравно-злаковая формация: овсяница, донник, люцерна синяя, чина луговая, полевица и др. На территории района встречаются множество крупных и мелких болот низинного типа. Растительность здесь представлена тростником и осокой. На полях можно встретить разнообразные сорняки, среди которых выделяются: осот желтый, полынь Сиверса, гречишка вьюнковая, пырей ползучий.

Наблюдается мозаичность и в распространении животных. Для березовых и березово-осиновых колков характерны: тетерев, горлица, кобчик, сорока. Млекопитающие представлены косулей, зайцем-беляком, полевкой. По колкам и открытым участкам обычны: лисица, хомяк, лось.

Район богат и водоплавающей птицей. По озерам и заболоченным тростниковым займищам гнездятся: камышевка, большая выпь, серый гусь, утки. На отмелях и илистых берегах мелких водоемов, много куликов и других обитателей озер.

Из рыб в озерах преобладает чебак, окунь, язь, карась, щука.

Выводы: 1. В районе растительность представлена лугами, лесами, болотами.

2.Лесистость составляет 14%. Леса распространены по всей территории равномерно в виде колков. Основные лесообразующие породы: береза, осина, встречается сосна.

3.Учитывая незначительный удельный вес сосны (менее 1%) необходима посадка хвойных пород (сосна, лиственница), как более ценные.

4.Луга занимают 21,6% общей площади. Их состояние в целом неудовлетворительное – значительные площади нуждаются в проведении культур – технических мероприятий. Для улучшения травостоя большинства лугов требуется посев и подсев злаково-бобовых трав.

5.Низинные болота могут быть использованы под сенокосы.

6.В целях сохранения и увеличения численности диких животных необходимо проведение ряда охранных мероприятий, основным из которых является – установление строгого режима охоты.

## 2.10 Особоохраняемые природные территории

Для сохранения природных сообществ и ландшафтов Зауралья, охраны редких видов животных и растений в Курганской области создана и развивается сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ), к которым относятся заказники, памятники природы и лечебно-оздоровительные местности. Особо охраняемые природные территории предназначены для сохранения типичных и уникальных природных ландшафтов, разнообразия животного и растительного мира, охраны объектов природного и культурного наследия. Полностью или частично изъятые из хозяйственного использования, они имеют особый режим охраны.

Варгашинский государственный природный зоологический заказник

(Приложение № 3 к Постановлению Администрации Курганской области от 20 августа 1999 г. № 454 Положение о Варгашинском государственном природном зоологическом заказнике (в ред. Постановлений Администрации (Правительства) Курганской области от 19.08.2003 № 238, от 26.06.2006 № 205))

Варгашинский государственный природный зоологический заказник (далее - заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения.

Заказник образован и действует в соответствии с Решением Курганского облисполкома от 31 марта 1976 года № 216 "О закреплении охотничьих угодий области за охотпользователями" в границах:

- Западная и северная - от дороги с. Падеринское - д. Камышное по границе с Кетовским, затем Белозерским районами до дороги д. Новозаборское - с. Носково и далее по этой дороге через с. Носково, д. Обменово, южнее болота Б. Рям до д. Рямово.

- Восточная и южная - по дороге от д. Рямово - с. Старопесьяново, далее огибая с. Старопесьяново с западной стороны до грейдера с. Старопесьяное - с. Лихачи, по грейдеру до с. Лихачи, огибая с. Лихачи с северной и западной стороны до дороги Лихачи - д. Камышное, далее по этой дороге на с. Падеринское до границы с Кетовским районом.

Земельные участки, включенные в территорию заказника, остаются во владении, пользовании и собственности прежних субъектов прав на землю и на них действует ограничение в использовании земель в соответствии с режимом охраны, установленным настоящим Положением.

Режим заказника учитывается при разработке районных схем, а также проектов землеустройства и лесоустройства.

Государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования природного заказника осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях".

Ликвидация заказника производится в установленном законом порядке.

#### Режим особой охраны заказника

- Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства охотничьих видов животных и среды их обитания. К охраняемым видам относятся: сибирская косуля, лось, тетерев, барсук. К конкурентам и врагам охраняемых видов относятся: серая ворона, серебристая чайка, лисица, волк, енотовидная собака.

- В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на территории заказника запрещается:

- охота (за исключением регулирования численности);

- нахождение с собаками без письменного разрешения администрации заказника;

- повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов, заготовленных кормов для подкормки животных;

- рыбная ловля на оз. Ст. Песьяное по открытой воде, на остальных водоемах заказника постановка сетей и фитилей ближе 30 метров от уреза зарослей осок, тростников, камышей;

- выпас скота в водоохранных зонах всех водоемов заказника, а также без письменного разрешения администрации заказника и владельца лесных земель, на которых он расположен;

- сжигание соломы и порубочных остатков в бесснежный период;

- иная деятельность юридических и физических лиц, которая влечет гибель диких животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания.

- Для сохранения среды обитания диких животных в заказнике устанавливаются особые правила природопользования. На территории заказника запрещаются:

- осушение озер и болот и иные виды деятельности, способные оказать негативное влияние на состояние водных экосистем;

- выжигание растительности, за исключением случаев выполнения плановых работ по противопожарной профилактике и работ по ограничению распространения возникших лесных пожаров;

- разведение костров в пожароопасный период;

- применение ядохимикатов и химическая обработка лесов;

- размещение промышленных и бытовых отходов за пределами специально отведенных мест;

- любая хозяйственная и иная деятельность на территории заказника, которая может привести к нарушению среды обитания животного мира, подлежит согласованию с Администрацией (Правительством) Курганской области.

#### Функционирование заказника

1) Заказник находится в ведении Администрации (Правительства) Курганской области.

2) Администрация заказника создается и осуществляет свою деятельность в соответствии с положением о ней.

3) Финансирование деятельности заказника осуществляется за счет средств бюджета Курганской области, а также иных не запрещенных законом источников.

#### Биотехнические мероприятия

1) Для создания благоприятных условий обитания для охраняемых видов животных, на территории заказника ежегодно планируются и проводятся необходимые биотехнические мероприятия: подкормка, улучшение гнездовых условий, регулирование численности животных.

2) При превышении оптимальной емкости угодий или нанесении ущерба природно-хозяйственному комплексу отдельными видами (или группами видов) разрешается проведение регуляционных мероприятий по всем видам животных, для качественного улучшения популяций или создания благоприятных условий для охраняемых животных. Проведение регуляционных мероприятий осуществляется в соответствии со ст. 27 Федерального закона "О животном мире".

#### Надзор за соблюдением режима особой охраны заказника и ответственность за его нарушение

- Надзор за соблюдением установленного режима охраны заказника осуществляется Департаментом сельского хозяйства Курганской области.

- Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах заказника, а также все иные юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный настоящим Положением режим охраны, а также особые правила природопользования и несут за их нарушение ответственность в соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях".

Памятники природы Варгашинского района курганской области

Приложение №1к Постановлению Администрации (Правительства) Курганской области от 5 февраля 2001 г. N 52

Перечень памятников природы Варгашинского района представлен в таблице 3.

Таблица 3

Перечень памятников природы Варгашинского района

| № п/п | Название | Землепользователи | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бухрин Рям | ЗАО "Барашковское" | 116,1 |
| 2 | Рям Российский | ЗАО "Барашковское | 21,0 |
| 3 | Комплекс верховых болот | Варгашинский лесхоз | 131,3 |
| 4 | Суерский бор | Варгашинский лесхоз | 1747 |

## 2.11 Памятники истории и культуры

Памятники археологии, поставленные на государственный учет

На территории Варгашинского района располагается 12 памятников археологии регионального значения, поставленные на государственный учет решением Малого областного Совета от 06.05.93 г. №84:

1. Курган «Суерь – I». Располажение: 0,3 км южнее д. Бышмаково на левом берегу р. Суерь, 0,25 км южнее дороги Шмаково-Бышмаки;

2. Курган. Располажение: 2 км южнее с. Верхнесуерское;

3. Курган «Суерь – I». Располажение: 0,9 км юго-восточнее д. М.Шмаково;

4. Могильник «Ошурково – I» (Ошурковский увал). Располажение: 2 км от д. Ошурково, на Ошурковском увале;

5. Могильник «Терпугово – I» (Барсучий лог). Располажение: 6 км юго-западнее сю Терпугово;

6. Поселение «Суерь – I». Располажение: на восточной окраине с. Шастово;

7. Курганы Шикаевские. Располажение: на краю деревни Шикаевка, на берегу оз. Слободчиково;

8. Курганы Шикаевские. Располажение: на краю деревни Шикаевка, на берегу оз. Слободчиково;

9. Стоянка «Шикаевка – 2». Располажение: д. Шикаевка, на западном берегу оз. Слободчиково;

10. Стоянка «Шикаевка – 1». Располажение: д. Шикаевка, на западном берегу оз. Слободчиково;

11. Стоянка «Широково – 1». Располажение: 0,3 км южнее д. Шмаково;

12. Курганный могильник «Шмаково – 1». Располажение: 0,5 км восточнее д. Шмаково.

Выявленные памятники археологии

На территории района располагается 5 выявленных памятников археологии:

1. Обменовское селище. Располажение: юго-восточная окраина с. Обменовское на берегу озера;

2. Курган между д. Камышное и быв. Станичной. Располажение: между деревьями;

3. Курган у с. Шмаково. Располажение: 3,7 км северо-западнее с. Шмаково у дороги Шмаково-Усть-Суерское;

4. Курганы у села Романовского. Располажение: 8 км юго-восточнее;

5. Курганная группа 2 у с. Романовского. Располажение: 5 км юго-восточнее с. Романовского.

Памятники истории и архитектуры

На территории района располагается 2 объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) Курганской области регионального значения:

1. Братская могила. Расположение: р.п. Варгаши, ж/д вокзал.

2. Братская могила. Расположение: ст. Роза, ж/д вокзал.

Также на территории района располагается 7 выявленных объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) Курганской области:

1. Церковь Святой Екатерины в селе Барашково;

2. Церкови Иоанна Богослова в селе Верхнесуерское;

3. Церковь в селе Дубровное;

4. Церковь в селе Мостовское;

5. Церковь Троицы в селе Саламатовское;

6. Церковь Покровская в деревне Шмаково;

7. Церковь Богородицы в деревне Щукино.

# 3. Анализ современного состояния, проблем и направлений развития района

## 3.1. Общие положения

Варгашинский район специализируется на производстве отдельных видов продукции обрабатывающей промышленности и продукции сельского хозяйства. Промышленный профиль района определяет производство продукции машиностроения. Среди отдельных видов промышленной продукции весомо представлено производство пожарных и специализированных автомобилей. Основным промышленным предприятием района является ОАО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» (616 работающих). На остальных предприятиях, занимающихся несельскохозяйственными видами деятельности (18 предприятий и организаций) занято 764 чел. (от 112 до 5 сотрудников). Объем производства автомобилей специального назначения составляет 91% от общего объема промышленного производства.

Одной из основных отраслей производственной деятельности района является сельское хозяйство. Согласно паспорту Варгашинского района сельхозпроизводством в районе занимаются 86 фермерских хозяйств, 23 крупных сельскохозяйственных организации. Территория района в настоящее время характеризуется средней степенью сельскохозяйственной освоенности – удельный вес сельхозугодий составляет 29,0% (86,7 тыс. га) всей территории 
(47,7 % земель сельхозназначения).

Варгашинский район как район сельскохозяйственный специализируется на производстве зерновых культур, овощей, картофеля, мяса и молока. Показатели сельскохозяйственного производства представлены в таблице 4. Район полностью обеспечивает потребности населения в основных продуктах питания и продает сельскохозяйственную продукцию и сырье в другие регионы России.

Начиная с 2001 года Варгашинский район имеет устойчивую положительную динамику по основным макроэкономическим показателям:

- объем производства промышленной продукции в 2009 году к 2005 году увеличился в 1,5 раза; и составил 717,0 млн.рублей;

- производство сельскохозяйственной продукции:

Таблица 4

Показатели сельскохозяйственного производства

| Показатели | Ед. изм. | 2005 год | 2009 год | Темп роста в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| зерно (в весе после доработки) | тыс. тонн | 48,7 | 61,2 | 125,7 |
| картофель | тонн | 20000 | 22000 | 110,0 |
| овощи | тонн | 11666 | 10000 | 85,7 |
| скот и птица (в живом весе) | тонн | 1965 | 2244 | 114,2 |
| молоко | тонн | 11420 | 11080 | 97,0 |
| яйца | тыс.шт. | 4000 | 3861 | 96,5 |
| шерсть | ц | 48 | 70 | 145,8 |

По данным паспорта Варгашинский район является одним из основных районов Курганской области. Место Варгашинского района в экономике Курганской области представлено в таблице 5.

Таблица 5

Место Варгашинского района в экономике Курганской области в 2009 году

| Показатель | Ед. изм. | Варгашинский район | Доля района в Курганской области,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Территория | Тыс.кв.км | 2,98 | 4,17 |
| Численность населения | Тыс.чел. | 22,1 | 2,33 |
| Среднесписочная численность работников | Чел. | 5525 | 2,04 |
| Отгружено промышленной продукции (работ, услуг) (без налога на добавленную стоимость, спецналога и акциза (по крупными средним организациям) в действующих ценах каждого года) | Млн.руб. | 717,1 | 1,5 |
| Производство продукции сельского хозяйства (по всем категориям хозяйств) | Млн.руб. | 1153,4 | 4,76 |
| Оборот розничной торговли | Млн.руб. | 843,99 | 1,1 |
| Инвестиции в основной капитал | Млн.руб. | 156,9 | 0,49 |
| Ввод в действие общей площади жилых домов | Кв.м. | 6365 | 2,22 |
| Численность зарегистрированных безработных | Чел. | 249 | 1,55 |
| Доходы консолидированного бюджета | Млн.руб. | 280,5 | 1,25 |

## 3.2. Население района

Население Варгашинского района на 01.01.2010 составляет 22382 человек, из них 46,2% - мужчины и 53,8% - женщины. Численность населения района по сельским советам и населённым пунктам на 01.01. 2010 г. представлена в   таблице 6. Сельское население составляет – 10,8 тыс.человек (51,2%); городское - 10,2 тыс.человек (48,3%) соответственно. Демографическая ситуация в районе остается достаточно сложной. Происходящие в обществе перемены, затронувшие все стороны жизнедеятельности населения, не могли не сказаться на ходе демографической ситуации. За 2009 год в районе родилось 305 детей, на 36 детей больше к уровню 2008 года. Умерло 372 человека, на 8 человек меньше, чем в 2008 году. Смертность превышает рождаемость на 67 человек. Естественная убыль населения сократилась на 44 человека или на 39,6%.

Миграционный прирост за 2009 год имеет отрицательное значение. На территорию района прибыло 258 человек, выбыло 349, миграционная убыль составила 91 человек. Численность населения района, показатели естественного и миграционного прироста в 2000 – 2009 г.г. представлены в таблице 7.

Таблица 6

Численность населения района по сельским советам и населённым пунктам на 01.01. 2010 г.

| №п/п | Наименование муниципальных образований и населенных пунктов, входящих в их состав | Количество населения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Варгашинский поссовет р.п.Варгаши п.с.т.Юрахлы | 10265 10154 111 |
| 2 | Барашковский сельсовет с.Барашково с.Камышное с.Носково | 513 455 31 27 |
| 3 | Варгашинский сельсовет с.Варгаши д.Васильки | 535 522 13 |
| 4 | Дубровинский сельсовет с.Дубровное | 545 545 |
| 5 | Дундинский сельсовет с.Дундино с.Саламатовское | 501 384 117 |
| 6 | Лихачевский сельсовет с.Лихачи д.Старопесьяное д.Малопесьяное д.Обменово | 613 595 - 14 4 |
| 7 | Медвежьевский сельсовет с.Медвежье д.Корнилово д.Гагарье | 395 224 132 39 |
| 8 | Пичугинский сельсовет д.Березняки д.Кабанье с.Пичугино | 936 3 83 850 |
| 9 | Поповский сельсовет д.Моревское с.Попово д.Щучье | 575 83 419 73 |
| 10 | Строевский сельсовет с.Строево | 412 412 |
| 11 | Спорновский сельсовет с.Спорное | 424 424 |
| 12 | Сычевский сельсовет с.Сычево д.Пестерево д.Уфина п.Роза | 535 318 50 128 39 |
| 13 | Мостовской сельсовет д.Барнаул с.Мостовское д.Заложное | 2002 1 1857 144 |
| 14 | Уральский сельсовет с.Яблочновское д.Большое Молотово д.Заозерная д.Новый путь д.Урал | 803 392 107 83 15 200 |
| 15 | Верхнесуерский сельсовет с.Верхнесуерское д.Белово д.Середкино д.Сосновка | 1030 672 216 63 79 |
| 16 | Ошурковский сельсовет с.Ошурково д.Крутихинское д.Малое Шмаково д.Большое Шмаково | 528 349 106 38 35 |
| 17 | Просековский сельсовет д.Бородино с.Большое Просеково | 491 8 483 |
| 18 | Шастовский сельсовет с.Шастово д.Волосниково д.Плотниково д.Секисово д.Шмаково | 912 268 81 211 110 242 |
| 19 | Терпуговский сельсовет с.Терпугово | 334 334 |
|  | Итого: | 22382 |

Демографическая ситуация в районе продолжает характеризоваться тенденцией снижения численности населения. Это обусловлено в значительной степени естественной убылью из-за низкой рождаемости и высокой смертности. В ближайшие годы можно ожидать некоторого увеличения рождаемости в связи со вступлением в репродуктивный возраст поколения, родившегося в 1970 – 1980 годах и общим улучшением социально-экономической ситуации.

Другим фактором снижения численности населения района с начала 1990-х годов является миграционный отток. Несмотря на постепенное снижение интенсивности миграционных процессов, сальдо миграции остается отрицательным.

Таблица 7

Численность населения района, показатели естественного

и миграционного прироста в 2000 – 2009 г.г.

| Показатели | 2000г | 2001г | 2004г | 2005г | 2007г | 2008г | 2009г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего населения, тыс. чел. | 23,9 | 23,5 | 22,9 | 22,7 | 22,5 | 22,2 | 22,3 |
| Родившееся, количество чел. | 273 | 252 | 241 | 252 | 306 | 269 | 305 |
| Коэффициент рождаемости (на 1000 чел.) | 11,4 | 10,7 | 10,5 | 11,1 | 13,6 | 12,1 | 13,8 |
| Умершие, количество чел. | 420 | 403 | 416 | 427 | 333 | 380 | 368 |
| Коэффициент смертности (на 1000 чел.) | 17,5 | 17 | 18,1 | 18,7 | 14,8 | 17,1 | 16,6 |
| Коэффициент естественной убыли (на 1000 чел.) | -6,1 | -6,4 | -7,6 | -7,6 | -1,2 | -5 | -2,8 |
| Сальдо миграции, количество чел. | 12 | -128 | 19 | -18 | -69 | -131 | -91 |

Динамика изменения численности населения района за последние 9 лет показывает устойчивую тенденцию к уменьшению, что представлено на рис 5. Данное положение отражает общие тенденции изменения населения страны и области и связано с сохраняющимся превышением уровня смертности населения над уровнем рождаемости, старением населения и общими миграционными процессами.

Рис 5. Динамика изменения численности населения района за период 2000 – 2009 гг.

Возрастная структура населения характеризуется стабильно высоким числом пенсионеров. Тенденция старения населения приводит к увеличению доли пенсионеров, уменьшению доли детей и трудоспособного населения, что со временем может привести к дефициту рабочей силы, к перегрузке систем здравоохранения, пенсионного и социального обеспечения.

Вместе с тем есть и положительные тенденции. Численность детского населения в возрасте до 9 лет с 2004 года начала постепенно увеличиваться. И столь же незначительное уменьшение старших возрастов. Динамика изменения населения района по основным возрастным группам за период 2000-2009 гг. представлена в таблице 8. Распределение населения по основным возрастным группам на 2009 г. представлена в таблице 9.

Таблица 8

Динамика изменения населения района по основным возрастным группам за период 2000-2009 гг.

|  | 2000 г. | 2001 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население, в т.ч. в возрасте: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - моложе трудоспособного | 19,5 | 19,2 | 19,9 | 19,0 | 19,7 | 19,4 |
| - трудоспособном | 60,3 | 60,3 | 58,8 | 59,6 | 59,5 | 60,0 |
| - старше трудоспособного | 20,2 | 20,5 | 21,3 | 21,4 | 20,8 | 20,6 |

Таблица 9

Распределение населения по основным возрастным группам на период 2009 г.

| Численность постоянного населения (на начало года), всего | человек | 22382 |
| --- | --- | --- |
| в том числе городское | человек | 10154 |
| сельское | человек | 12228 |
| Количество детей, всего | человек | 5218 |
| в том числе в возрасте до 1 года | человек | 324 |
| в возрасте 1 - 6 лет включительно | человек | 1532 |
| в возрасте 7-15 лет | человек | 2366 |
| в возрасте 16 -18 лет | человек | 996 |
| Справочно: в возрасте до 17 лет включительно | человек | 4935 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте (с 16 до 55(60) лет) | человек | 13491 |
| Население старше трудоспособного возраста (с 55 (60) лет и старше) | человек | 4669 |
| Распределение трудовых ресурсов (на начало года) |  |  |
| Численность экономически активного населения | человек | 9989 |

Общие тенденции изменения населения по-разному проявляются в границах разных сельских поселений. Динамика численности населения р. п. Варгаши и сельсоветов представлены в таблицах 10-21.

Таблица 10

р. п. Варгаши

Динамика численности населения р. п. Варгаши

за 2006 – 01.01.2010 годы

| Годы | Численность населения, чел. | Абсолютный прирост (+), убыль (-), чел. |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 10241 | - |
| 2007 | 10240 | -1 |
| 2008 | 10239 | -1 |
| 2009 | 10193 | -46 |
| 2010 | 10154 | -39 |

Таблица 11

Варгашинский с/с

Возрастной состав населения

| Возрастные группы | На исходный 2010 |
| --- | --- |
|  | всего | в т.ч. женщин |
| 0 лет | 6 | 3 |
| 1-3 года | 18 | 9 |
| 4-5 лет | 6 | 4 |
| 6 лет | 6 | 2 |
| 7-15 лет | н.д. | н.д. |
| 16-17 лет | н.д. | н.д. |
| 16-54 года ж. | н.д. | н.д. |
| 16-59 лет м. | н.д. | н.д. |
| Старше трудоспособного возраста | 155 | 98 |

Таблица 12

Динамика численности населения

| Годы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | родилось | умерло | прирост | приехало | выехало |  |
| 2005 |  | 4 | 7 | -3 |  |  |  |
| 2006 |  | 2 | 6 | -4 |  |  |  |
| 2007 | 546 | 7 | 9 | -2 |  |  |  |
| 2008 | 525 | 6 | 11 | -5 | 29 | 10 | 19 |
| 2009 | 535 | 6 | 6 | 0 | 36 | 14 | 22 |

Таблица 13

Ошурковский с/с

Возрастной состав населения

| Возрастные группы | На исходный 2010 |
| --- | --- |
|  | всего | в т.ч. женщин |
| 0 лет | 4 | 2 |
| 1-3 года | 22 | 14 |
| 4-5 лет | 16 | 9 |
| 6 лет | 7 | 6 |
| 7-15 лет | 61 | 25 |
| 16-17 лет | 15 | 5 |
| 16-54 года ж. | 118 | 118 |
| 16-59 лет м. | 152 | н.д. |
| Старше трудоспособного возраста | 143 | 89 |

Таблица 14

Динамика численности населения

| Годы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | родилось | умерло | прирост | приехало | выехало | прирост |
| 2005 | 499 | 8 | 8 | 0 | 7 | 10 | -3 |
| 2006 | 496 | 6 | 4 | 2 | 16 | 4 | 12 |
| 2007 | 518 | 6 | 7 | -1 | 12 | 4 | 8 |
| 2008 | 525 | 9 | 7 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 2009 | 528 | 8 | 14 | -6 | 7 | 6 | 1 |
| 2010 | 523 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 15

Пичугинский с/с

Возрастной состав населения

| Возрастные группы | На исходный 2010 |
| --- | --- |
|  | всего | в т.ч. женщин |
| 0 лет | 12 | 2 |
| 1-3 года | 45 | 15 |
| 4-5 лет | 2 | 10 |
| 6 лет | 08 | 4 |
| 7-15 лет | 82 | 38 |
| 16-17 лет | 26 | 13 |
| 16-54 года ж. | 268 | - |
| 16-59 лет м. | 318 | - |
| Старше трудоспособного возраста | 178 | 137 |

Таблица 16

Динамика изменения численности населения

| Годы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | родилось | умерло | прирост | приехало | выехало | прирост |
| 2007 | 916 | 11 | 10 | 1 | 35 | 22 | 13 |
| 2008 | 930 | 16 | 13 | 3 | 17 | 23 | -6 |
| 2009 | 927 | 20 | 13 | 7 | 23 | 21 | 2 |
| 2010 | 936 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 17

Просековский с/с

Возрастной состав населения

| Возрастные группы | На исходный 2010 |
| --- | --- |
|  | всего | в т.ч. женщин |
| 0 лет | 6 | 4 |
| 1-3 года | 15 | 8 |
| 4-5 лет | 13 | 7 |
| 6 лет | 5 | 4 |
| 7-15 лет | 35 | 14 |
| 16-17 лет | 9 | 4 |
| 16-54 года ж. | 134 | н.д. |
| 16-59 лет м. | 171 | н.д. |
| Старше трудоспособного возраста | 112 | 75 |

Таблица 18

Динамика численности населения

| Годы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | родилось | умерло | прирост | приехало | выехало | прирост |
| 2005 | 505 | 4 | 8 | -4 | 1 | 10 | -9 |
| 2006 | 483 | 6 | 6 | 0 | 1 | 23 | -22 |
| 2007 | 478 | 2 | 10 | -8 | 8 | 5 | 3 |
| 2008 | 474 | 3 | 10 | -7 | 10 | 7 | 3 |
| 2009 | 489 | 5 | 8 | -3 | 29 | 11 | 18 |
| 2010 | 491 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 19

Строевский с/с

Возрастной состав населения

| Возрастные группы | На исходный 2009 |
| --- | --- |
|  | всего | в т.ч. женщин |
| 0 лет | 3 | 1 |
| 1-3 года | 18 | 9 |
| 4-5 лет | 6 | 5 |
| 6 лет | - | - |
| 7-15 лет | 43 | 22 |
| 16-17 лет | 6 | 4 |
| 16-54 года ж. | 106 | н.д. |
| 16-59 лет м. | 132 | н.д. |
| Старше трудоспособного возраста | 84 | 59 |

Таблица 20

Динамика численности населения

| Годы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | родилось | умерло | прирост | приехало | выехало | прирост |
| 2001 | 508 | 5 | 6 | -1 | 3 | 13 | -10 |
| 2002 | 497 | 5 | 7 | -2 | 0 | 8 | -8 |
| 2003 | 487 | 7 | 9 | -2 | 5 | 19 | -14 |
| 2004 | 471 | 1 | 2 | -1 | 0 | 8 | -8 |
| 2005 | 462 | 2 | 11 | -9 | 14 | 20 | -7 |
| 2006 | 447 | 4 | 8 | -4 | 8 | 18 | -10 |
| 2007 | 433 | 6 | 7 | 1 | 13 | 17 | -4 |
| 2008 | 428 | 3 | 5 | -2 | 5 | 19 | -14 |
| 2009 | 412 | 5 | 8 | -3 | 5 | 14 | -9 |

Таблица 21

Шастовский с/с

Динамика численности населения

| Годы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | родилось | умерло | прирост | приехало | выехало | прирост |
| 2005 | 1066 | 9 | 21 | -12 | 5 | 10 | -3 |
| 2006 | 1049 | 14 | 20 | -6 | 13 | 37 | -12 |
| 2007 | 1019 | 16 | 8 | 8 | 4 | 28 | -22 |
| 2008 | 1003 | 9 | 18 | -9 | 5 | 49 | -44 |
| 2009 | 950 | 11 | 17 | -6 | 2 | 34 | -32 |
| 2010 | 912 |  |  |  | 29 | 158 | -129 |

Приведённые выше данные по ряду сельсоветов позволяют сделать следующие выводы:

- в большинстве из приведённых муниципальных образований наблюдается падение населения;

- наиболее активное уменьшение численности населения наблюдается в «удалённых» сельских советах (поселениях) и в р.п. Варгаши;

- уменьшение численности населений обусловливается превышением уровня смертности населения над рождаемостью;

- относительно невысокая динамика сокращения численности населения «центральных» муниципальных образований компенсируется, как правило, положительной миграцией населения;

- отрицательная миграция характерна для «удалённых» сельских советов (поселений) и ускоряет уменьшение населения в целом.

## 3.3. Ресурсно-сырьевой потенциал района

Общий земельный фонд района составляет 298,2 тыс.га, в том числе:

- земли сельхозназначения 181,6 тыс.га, из них 100,8 тыс.га составляет пашня.

- земли поселений – 21,3 тыс.га;

- лесной фонд составляет 82,3 тыс.га;

Из природных ресурсных потенциалов в районе имеется:

- кирпично-черепичное сырье: Корниловское месторождение глины (кирпично- черепичное сырьё) – 551 тыс.куб.м;

- лечебные грязи: перспективный участок оз. Варгашинское (глинистые илы, запасы по категории С2 - 1200 тыс. м3 балансом не учитываются, требуется проведение геологоразведочных работ).

- торф:

1. Месторождение Дубасово с запасами по категории А 25 тыс. т.

2. Перспективный участок Рям, прогнозируемые ресурсы по категории Р1 составляют 77 тыс. т.

3. Перспективный участок Сосновый Рям, прогнозируемые ресурсы по категории Р1 составляют 42 тыс. т.

4. Перспективный участок Ширь, прогнозируемые ресурсы по категории Р1 составляют 26 тыс. т.

5. Перспективный участок Клюквенное, прогнозируемые ресурсы по категории Р1 составляют 6 тыс. т.

Имеются подземные пресные воды, месторождения в селах Пичугино и Медвежье, которые позволят получить 1,3 тыс.куб. м воды в сутки, а также Максимовский перспективный участок (необходимо проведение поисково-разведочных работ, ожидаемые эксплуатационные запасы - 1300 м3/сут).

На территории района зарегистрировано 101 рыбопромысловых участка.

Сельскохозяйственные угодья, прежде всего пахотные земли – основной экономический и главный из природных ресурсов района. Земли сельскохозяйственного назначения составляют 60,9%  земельного фонда района. Земли лесного фонда составляют - 27,6 %. Территория района на настоящее время характеризуется средней степенью сельскохозяйственной освоенности – удельный вес сельхозугодий составляет 29,0% (86,7 тыс.га) всей территории  или 47,7% земель сельхозяйственного назначения.

В целом ресурсно-сырьевой потенциал района благоприятен для развития сельскохозяйственного производства, деревообработки, развития оздоровительных (санаторных) видов деятельности.

## 3.4. Трудовые ресурсы

Численность экономически активного населения в настоящее время составляет 10068 человек, 5525– численность работающих в организациях всех форм собственности на территории района. В крестьянских фермерских хозяйствах занято 240 человек, в личных подсобных хозяйствах  – 4021 человек, в малом и среднем бизнесе работает 1980 человек.

Среднесписочная численность работников, занятых на крупных и средних предприятиях составила 3870 человек, в том числе по отраслям:

- обрабатывающие производства 			– 16,8%

- транспорт							– 12,5%

- строительство						– 3,4%

- сельское хозяйство					– 15,6%

- образование						– 24,4%

- здравоохранение и соц. Услуги			– 13,7%

- государственное управление и безопасность	–10,7%

Население, не занятое в экономике – 3289 человек

- в т.ч. зарегистрированное в службе занятости – 249 человек.

Анализ структуры  занятости населения показывает, что район имеет значительный потенциал трудовых ресурсов, особенно в сельских поселениях.

Структура населения Варгашинского района на 01.01.2010 г. представлена на рис 6.

Рис 6. Структура населения Варгашинского района на 01.01.2010 г.

3.5. Промышленность

Основным промышленным предприятием района является ОАО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» (616 работающих). На остальных предприятиях, занимающихся несельскохозяйственными видами деятельности (18 предприятий и организаций) занято 764 чел. (от 112 до 5 сотрудников). Предприятия и организации, занимающиеся промышленными видами деятельности, представлены в 
таблице 22. Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды представлены в таблице 23.

Таблица 22

Предприятия и организации, занимающиеся промышленными видами деятельности

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование организации | Вид деятельности | Количество работающих, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | р.п. Варгаши | ОАО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» | Производство специальных машин и оборудования | 616 |
| 2 | р.п. Варгаши | ПО «Хлеб» | Производство хлеба и хлебобулочных изделий | 38 |
| 3 | р.п. Варгаши | МУП «Сфера» | Производство теплоэнергии | 78 |
| 4 | р.п. Варгаши | ООО «Теплоцентраль» | Производство теплоэнергии, производство строительных материалов | 89 |
| 5 | с. Мостовское | МУП «Мостовские тепловые сети» | Производство теплоэнергии, производство строительных материалов | 74 |
| 6 | р.п. Варгаши | ООО «СВЦентр» | Водоснабжение | 17 |
| 7 | р.п. Варгаши | ООО «Варгашинское агропромэнерго» | Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей | 6 |
| 8 | р.п. Варгаши | ООО «Электрон» | Энергоснабжение | 5 |
| 9 | р.п. Варгаши | Подстанция 500 «Курган» | Передача электроэнергии | 53 |
| 10 | р.п. Варгаши | ОАО ЭнергоКурган Курганские электрические сети Варгашинский РЭС | Техническое обслуживание и капитальный ремонт трансформаторных подстанций | 45 |
| 11 | р.п. Варгаши | ОАО Энергосбыт | Энергоснабжение | 6 |
| 12 | р.п. Варгаши | ООО «Энергоучёт» | Энергоснабжение | 7 |
| 13 | с. Варгаши | Нефтеперекачивающая станция ОАО «Уралсибнефтепровод» | Перекачка нефти | 70 |
| 14 | р.п. Варгаши | ООО «Кронос-трейд» ОП «Варгашинский нефтесклад» | Прием, хранение, отпуск нефтепродуктов | 12 |
| 15 | р.п. Варгаши | ВКЭС ОАО «Курганоблгаз» | Газоснабжение | 24 |
| 16 | р.п. Варгаши | ГУП «Варгашинская типография» | Производство печатной продукции | 11 |
| 17 | р.п. Варгаши | МП «Стройтранс» | Производство строительных материалов | 35 |
| 18 | р.п. Варгаши | ОГУП «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» | Производство строительных материалов | 125 |
| 19 | с. Пичугино | ООО “Снежный город” | Производство мясных полуфабрикатов | 69 |
|  | Итого | 19 | - | 1380 |

Таблица 23

Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды

|  | Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году) | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в фактических ценах (без НДС и акциза), тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2008 | 2009 | 2005 | 2008 | 2009 |
| добыча полезных ископаемых | 51,3 | - | - | 14 | - | - |
| обрабатывающие производства | 105,3 | 106,3 | 69,5 | 405596 | 967032 | 664712 |
| производство и распределение электроэнергии, газа, воды | 88,0 | 105,6 | 140,7 | 48622 | 37219 | 52372 |

Ведущей отраслью района в промышленности является машиностроение – 92 % товарной продукции составляет продукция Варгашинского завода ППСО, 5% производство и распределение теплоэнергии, газа, воды и 2% - пищевая промышленность. ОАО «Варгашинский завод ППСО» включен в Федеральный раздел Госреестра организаций и объединений монополистов.

Существующая структура отраслей промышленного производства при наличии лесных, минеральных ресурсов и почвенных ресурсов для сельскохозяйственной деятельности свидетельствует о сложившейся промышленной «мононаправленности» экономики района и о необходимости поиска путей к расширению отраслевой структуры промышленности на базе имеющегося ресурсного потенциала. Территориальное распределение несельскохозяйственных предприятий показывает, что 17 из 19 предприятий (89%) расположено в р.п.Варгащи и только два в границах соседних с р.п. Варгаши сельских поселениях, одно по переработке с/х продукции (Пичугино), второе – по производству теплоэнергии, производство строительных материалов (Мостовское).

Одновременно, при наличии ископаемых ресурсов для производства строительных материалов в районе отсутствует добывающие и перерабатывающие предприятия. Данное положение говорит о слабом использовании современного ресурсного потенциала.

## 3.6. Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс имеет важное значение в социально экономическом   развитии Варгашинского муниципального района. В аграрном секторе экономики за период реформ сформировалось многоукладное сельское хозяйство. По данным паспорта Варгашинского района сельхозпроизводством в районе занимаются 86  фермерских хозяйств ,  23 крупных сельскохозяйственных организации. На территории населённых пунктов зарегистрировано 7719 личных подсобных хозяйств.

В общем объеме производства продукции доля сельскохозяйственной продукции составляет 46,7%. В сельской местности проживает 10,8 тыс.человек или 53,9 % населения района. В сельском хозяйстве занято 1,8 тыс.человек. В районе в среднем в год производится на душу населения хозяйствами всех форм собственности с учетом ЛПХ:

- зерна – 2,8 т.

- мяса – 65 кг.

- молока – 501 кг.

- картофеля – 1 т.

- овощей – 452 кг.

- яиц – 174

Средняя кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий составляет 0,284 руб./га/чел., по оценке сельхозугодий район находится на 21 месте по области.

На 1 января 2010 года в районе функционируют 41 КФХ, 7719 ЛПХ, 2 ОАО, 11 ООО, 1 СПК, 2 ТОО.

На конец 2009 года в районе числилось 181,6 тыс. га земель сельхозназначения, из них 100,8 тыс.га пашни (55% территории). Хозяйствами всех форм собственности используется 85,1тыс.га , что составляет 47% всех земель сельскохозяйственного назначения; обрабатывается 79,0 тыс.га пашни, не обрабатывается 17,1 тысяч гектар, что составляет 17,1% от пашни в обработке.

Распределение обрабатываемых земель, с/х предприятий, фермерских хозяйств, обрабатываемых территорий отличается в разных сельскохозяйственных поселениях (сельсоветах), что представлено в таблицах 24 – 27.

На 01.01.2009 года в сельхозпредприятиях и КФХ числилось 395 тракторов и 188 зерноуборочных комбайнов. Приходилось пашни на 1 трактор – 143,4 га зерноуборочных комбайнов на 1000 га посевов зерновых культур – 0,3 На сельское хозяйство приходится около 10% от всех основных фондов района, а продукции выпускается 46,7% - это говорит о высокой эффективности использования производственного потенциала («Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Варгашинского района Курганской области на период до 2020 года»).

Таблица 24

Личные подсобные хозяйства на территории района

| Сельхоз поселение | Варгашинский поссовет | Варгашинский сельсовет | Барашковский сельсовет | Дубровинствий сельсовет | Дундинский сельсовет | Лихачёвский сельсовет | Медвежьевский сельсовет | Пичугинский сельсовет | Поповский сельсовет | Строевский сельсовет | Спорновский сельсовет | Терпуговский сельсовет | Шастовский сельсовет | Просековский сельсовет | Ошурковский сельсовет | Верхнесуерский сельсовет | Уральский сельсовет | Сычевский сельсовет | Мостовский сельсовет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во ЛПХ шт | 3989 | 214 | 203 | 183 | 171 | 378 | 145 | 324 | 190 | 145 | 180 | 103 | 348 | 175 | 153 | 387 | 370 | 172 | 704 |
| Площ. приусад.уч-ков га всего | 207 | 42 | 51 | 32 | 30 | 39 | 31 | 45 | 27 | 25 | 13,7 | 30 | 111 | 24 | 46,5 | 60 | 88 | 28 | 65 |
| Ср. площ. приусад.уч-ка | 0,05 | 0,20 | 0,25 | 0,17 | 0,18 | 0,10 | 0,21 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,08 | 0,29 | 0,32 | 0,14 | 0,30 | 0,16 | 0,24 | 0,16 | 0,09 |
| КРС голов всего, в том числе: | 772 | 103 | 252 | 71 | 143 | 250 | 86 | 217 | 189 | 55 | 69 | 107 | 359 | 169 | Данных нет | 445 | 330 | 155 | 265 |
| коров | 357 | 40 | 101 | 37 | 48 | 140 | 43 | 105 | 84 | 26 | 41 | 57 | 172 | 72 |  | 137 | 143 | 56 | 135 |
| Свиньи | 755 | 200 | 88 | 8 | 32 | 30 | 5 | 159 | 94 | 41 |  | 208 | 179 | 188 |  | 413 | 472 | 193 | 167 |
| Овцы и козы | 283 | 190 | 107 | 105 | 122 | 500 | 150 | 241 | 346 | 36 | 26 | 175 | 454 | 231 |  | 484 | 481 | 232 | 240 |
| Птица | 5788 | 180 | 727 | 689 | 913 | 700 | 1380 | 1619 | 1095 | 387 | 1239 | 796 | 2598 | 1420 |  | 1995 | 2055 | 665 | 1689 |
| КРС/ЛПХ | 0,2 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,4 |
| в т.ч. Коров | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |  | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| Свиней/ЛПХ | 0,2 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 1,1 |  | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 0,2 |
| Овец и коз /ЛПХ | 0,1 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 1,8 | 0,2 | 0,1 | 1,7 | 1,3 | 1,3 |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,3 |
| Птица/ЛПХ | 1,5 | 0,8 | 3,6 | 3,8 | 5,3 | 1,9 | 9,5 | 5,0 | 5,8 | 2,7 | 6,9 | 7,7 | 7,5 | 8,1 |  | 5,2 | 5,6 | 3,9 | 2,4 |

Таблица 25

Крестьянские фермерские хозяйства в районе (по данным паспортов поселений)

| Сельхоз поселение | Варгашинский поссовет | Варгашинский сельсовет | Барашковский сельсовет | Дубровинствий сельсовет | Дундинский сельсовет | Лихачёвский с/с | Медвежьевский сельсовет | Пичугинский сельсовет | Поповский с/с | Строевский сельсовет | Спорновский сельсовет | Терпуговский сельсовет | Шастовский с/с | Просековский сельсовет | Ошурковский с/с | Верхнесуерский сельсовет | Уральский сельсовет | Сычевский сельсовет | Мостовский сельсовет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество КФХ |  | 1 |  | 2 |  |  | 2 | 3 |  | 1 | 1 | 15 |  | 4 |  | 7 | 7 | 1 | 2 |
| Работающих всего |  |  |  | 2 | 6 |  | 5 | 6 |  | 15 | 14 | 30 |  | 4 |  | 14 | 37 | 8 | 2 |
| В т.ч. на хозяйство |  | 0 |  | 1 |  |  | 2,5 | 2 |  | 15,0 | 14,0 | 2,0 |  | 1,0 |  | 2,0 | 5,3 | 8,0 | 1,0 |
| с/х угодий всего га, в том числе: |  | 102,4 | 82,6 | 324,7 | 607 | нет данных | 340,1 | 115 | нет данных | 518,9 | 343,3 |  | нет данных | 913,1 | нет данных | 818,4 | 1279,0 | 100,0 | 111,4 |
| пашня га |  | 102,4 | 82,6 | 324,7 | 407 |  | 340,1 | 109,9 |  | 518,9 | 343,3 | 3606,5 |  | 913,1 |  | 804,0 | 1275,0 | 100,0 | 111,4 |
| пастбища га |  | н.д | н.д | н.д | н.д |  | н.д | н.д |  | н.д | н.д | 496,5 |  | н.д |  | н.д | н.д | н.д | н.д |
| сенокосы га |  | н.д | н.д | н.д | н.д |  | н.д | 5,1 |  | н.д | н.д | 276,0 |  | н.д |  | н.д | н.д | н.д | н.д |
| Обработка пашни га/хозяйство |  |  |  |  |  |  | 170,1 | 36,63 |  | 518,9 | 343,3 | 240,4 |  | 228,3 |  | 114,9 | 182,1 | 100,0 | 55,7 |
| Обработка пашни га/работника |  |  |  |  |  |  | 68,02 | 18,32 |  | 34,6 | 24,5 | 120,2 |  | 228,3 |  | 57,4 | 34,5 | 12,5 | 55,7 |
| Пастбища га/хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пастбища га/уч.голову КРС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сенокосы га/хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРС голов всего, в том числе: |  | н.д | н.д | н.д | 59 |  | 5 | 55 |  | н.д | 77 | 30 |  | 21 |  | 113 | н.д | н.д | н.д |
| коровы |  | н.д | н.д | н.д | 28 |  | 4 | 28 |  | н.д | 11 | 12 |  | 8 |  | 7 | н.д | н.д | н.д |
| Свиньи |  | н.д | н.д | н.д | 137 |  | н.д | 149 |  | н.д | 832 | 94 |  | 57 |  | 126 | н.д | н.д | н.д |
| Овцы и козы |  | н.д | н.д | н.д | 98 |  | 15 | 5 |  | н.д | н.д | 7 |  | 6 |  | 92 | н.д | н.д | н.д |
| Птица |  | н.д | н.д | н.д | 913 |  | 65 | 25 |  | н.д | н.д | 79 |  | 70 |  | 48 | н.д | н.д | н.д |
| КРС/хозяйство |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 18,33 |  |  | 77,0 | 2,0 |  | 5,3 |  | 16,1 |  |  |  |
| В т.ч. коров |  |  |  |  |  |  | 2 | 9,333 |  |  | 11,0 | 0,8 |  | 2,0 |  | 1,0 |  |  |  |
| КРС/работника |  |  |  |  | 9,833 |  | 1 | 9,167 |  |  | 5,5 | 1,0 |  | 5,3 |  | 8,1 |  |  |  |
| коров/работника |  |  |  |  | 4,667 |  | 0,8 | 4,667 |  |  | 0,8 | 0,4 |  | 2,0 |  | 0,5 |  |  |  |
| Свиней/хозяйство |  |  |  |  |  |  |  | 49,67 |  |  | 832,0 | 6,3 |  | 14,3 |  | 18,0 |  |  |  |
| Свиней/работника |  |  |  |  | 22,83 |  |  | 24,83 |  |  | 59,4 | 3,1 |  | 14,3 |  | 9,0 |  |  |  |
| Овец и коз /хозяйство |  |  |  |  |  |  | 7,5 | 1,667 |  |  |  | 0,5 |  | 1,5 |  | 13,1 |  |  |  |
| Птицы/хозяйство |  |  |  |  |  |  | 32,5 | 8,333 |  |  |  | 5,3 |  | 17,5 |  | 6,9 |  |  |  |

Таблица 26

Сельскохозяйственные организации (по данным Паспортов поселений)

| Сельхоз поселение | Варгашинский поссовет | Варгашинский сельсовет | Барашковский сельсовет | Дубровинствий сельсовет | Дундинский сельсовет | Лихачёвский сельсовет | Медвежьевский сельсовет | Пичугинский сельсовет | Поповский сельсовет | Строевский сельсовет | Спорновский сельсовет | Терпуговский сельсовет | Шастовский сельсовет | Просековский сельсовет | Ошурковский сельсовет | Верхнесуерский сельсовет | Уральский сельсовет | Сычевский сельсовет | Мостовский сельсовет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население в трудоспособном возрасте |  |  | 224 | 360 | 278 | 334 | 259 | 562 | 365 | 257 | 266 | 169 | 535 | 305 | 246 | 627 | 374 | 325 | 1180 |
| Занятых в экономике |  |  |  |  |  | 278 | 150 | 409 | 320 | 71 | 203 | 108 | 453 |  | 216 | 515 | 10 | 225 | 800 |
| Кол-во с/х организаций шт | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| Работающих всего | 8 |  | 6 | 5 | 16 | 4 |  | 58 | 26 | 8 | 30 |  | 106 | 10 | 45 | 116 | 9 |  | 53 |
| %% к насел.в труд.возрасте |  |  | 2,7% | 1,4% | 5,8% | 1,2% |  | 10,3% | 7,1% | 3,1% | 11,3% |  | 19,8% | 3,3% | 18,3% | 18,5% | 2,4% |  | 4,5% |
| В т.ч. на хозяйство | 2,67 |  | 6 | 5 | 16 | 2 |  | 29 | 13 | 4 | 30 |  | 106 | 10 | 22,5 | 38,67 | 9 |  | 26,5 |
| с/х угодий всего га, в том числе: |  | 1670 | 6638 | н.д | 2650 | н.д | н.д | 4339 | 3725 | 1212 | 2934 | н.д | 4612 | 2467 | 5694 | 7579 | 68,9 | н.д | 2648 |
| в т.ч. в аренде |  | н.д | 307 | н.д | н.д | н.д | н.д | 2286 | 3725 | н.д | н.д | н.д | 3000 | 2467 | 5694 | 7579 | 68,9 | 1161 | 1036 |
| пашня га |  | 1670 | 2638 | н.д | 2650 | н.д | н.д | 1682 | 1620 | 1212 | 2934 | н.д | 3781 | 2467 | 5567 | 6286 | 68,9 | н.д | 2648 |
| в т.ч. в аренде |  | н.д | н.д | н.д | 2650 | н.д | н.д | 1652 | 1165 | н.д | н.д | н.д | 3000 | 2467 | 5567 | 6286 | 68,9 | 1080 | 1036 |
| пастбища га |  | н.д | 2700 | н.д | н.д | н.д | н.д | 2043 | 1824 | н.д | н.д | н.д | 831 | н.д | н.д | 1225 | н.д | 3 | н.д |
| сенокосы га |  | н.д | 1200 | н.д | н.д | н.д | н.д | 180 | 284 | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | 120 | 67,5 | н.д | 5 | н.д |
| Обработка пашни га/хозяйство |  |  |  |  | 2650 |  |  | 826 | 582,5 |  |  |  | 3000 | 2467 | 2784 | 2095 | 68,9 | 180 | 518 |
| Обработка пашни га/работника |  |  |  |  | 166 |  |  | 28,5 | 44,81 |  |  |  | 28,3 | 247 | 124 | 54,19 | 7,66 |  | 19,5 |
| Пастбища га/хозяйство |  |  |  |  |  |  |  | 1022 | 912 |  |  |  | 831 |  |  | 408,3 |  | 0,5 |  |
| Пастбища га/уч.голову КРС |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  | 0,972 |  |  | 1,348 |  |  |  |
| Сенокосы га/хозяйство |  |  | 1200 |  |  |  |  | 90 | 142 |  |  |  |  |  | 60 | 22,5 |  | 0,83 |  |
| КРС голов всего, в том числе: |  | н.д | 96 | н.д | 168 | н.д | н.д | 28 | н.д | н.д | н.д | н.д | 855 | н.д | н.д | 909 | н.д | н.д | 11 |
| Рыбопромысловые участки |  | 5 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них в аренде |  | 2 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коров |  | н.д | 35 | н.д | 71 | н.д | н.д | 12 | н.д | н.д | н.д | н.д | 250 | н.д | н.д | 400 | н.д | н.д | 4 |
| Свиньи |  | н.д | 473 | н.д | 358 | н.д | н.д | 286 | н.д | н.д | н.д | н.д | 59 | н.д | н.д | 317 | н.д | н.д | 172 |
| Овцы и козы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Птица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРС/хозяйство |  |  | 96 |  | 168 |  |  | 14 |  |  |  |  | 855 |  |  | 303 |  |  | 5,5 |
| В т.ч. коров |  |  | 35 |  | 71 |  |  | 6 |  |  |  |  | 250 |  |  | 133,3 |  |  | 2 |
| КРС/работника |  |  | 16 |  | 10,5 |  |  | 0,48 |  |  |  |  | 8,066 |  |  | 7,836 |  |  | 0,21 |
| коров/работника |  |  | 5,83 |  | 4,44 |  |  | 0,21 |  |  |  |  | 2,358 |  |  | 3,448 |  |  | 0,08 |
| Свиней/хозяйство |  |  | 473 |  | 358 |  |  | 143 |  |  |  |  | 59 |  |  | 105,7 |  |  | 86 |
| Свиней/работника |  |  | 78,8 |  | 22,4 |  |  | 4,93 |  |  |  |  | 0,557 |  |  | 2,733 |  |  | 3,25 |
| Овец и коз /хозяйство |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Птицы/хозяйство |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |

Таблица 27

Перечень сельскохозяйственных предприятий района

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование сельскохозяйственной организации | Среднесписочное количество человек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Сычево | Товарищество с ограниченной ответственностью «Заря» (не работающее) | н.д. |
| 2 | с. Дубровное | Товарищество с ограниченной ответственностью «колхоз имени Свердлова» (не работающее) | н.д. |
| 3 | с. Спорное | Общество с ограниченной ответственностью «Победа» | 30 |
| 4 | с. Мостовское | Товарищество с ограниченной ответственностью «Рассвет» | 37 |
| 5 | с. Верхнесуерское | Открытое акционерное общество «Имени Гагарина» | 104 |
| 6 | д. Белово | Общество с ограниченной ответственностью «Суерь-2002» ( не работающее) | н.д. |
| 7 | с. Шастово | Открытое акционерное общество «Родина» | н.д. |
| 8 | р.п. Варгаши | Общество с ограниченной ответственностью «Март» | 106 |
| 9 | с. Пичугино | Общество с ограниченной ответственностью «Пичугино» | 6 |
| 10 | с. Мостовское | Общество с ограниченной ответственностью «КурганРыбИнвест» | 58 |
| 11 | д. Моревское | Общество с ограниченной ответственностью «Надаль Агро» | 25 |
| 12 | с. Просеково | Ассоциация крестьянских хозяйств «Прогресс» | 6 |
| 13 | д. Белово | Общество с ограниченной ответственностью «КИТ» | 9 |
| 14 | д. Урал | Ассоциация крестьянских хозяйств «Колос» не работающее) | н.д. |
| 15 | д. Саломатовское | Товарищество с ограниченной ответственностью «Володин и К» | 16 |
| 16 | с. Ошурково | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Искра» | 8 |
| 17 | р.п. Варгаши | Общество с ограниченной ответственностью «Колос» (не работающее) | н.д. |
| 18 | с. Ошурково | Общество с ограниченной ответственностью «Агросервис» | 13 |
| 19 | с. Строево | Общество с ограниченной ответственностью «Агро-2003» | 20 |
| 20 | с. Просеково | Общество с ограниченной ответственностью «КРиМ» | 72 |
| 21 | с. Лихачи | Общество с ограниченной ответственностью «Развитие» | 6 |
| 22 | р.п. Варгаши | Общество с ограниченной ответственностью агропромышленное предприятие «Зауралье» | 9 |
| 23 | с. Яблочное | Общество с ограниченной ответственностью «Мостовское агроремпредприятие» | 9 |
|  | Итого | 23 | 546 |

В результате несбалансированных рыночных преобразований, вследствие ослабления государственной поддержки сельского хозяйства, регулирования отечественного продовольственного рынка, нарушения ценовых межотраслевых пропорций произошло «обрушение» агропромышленного комплекса.

В результате кризиса в сельском хозяйстве производство зерна на душу населения уменьшилось с 3,4 т в 1992 году до 2,8 т в 2009 году, мяса соответственно с 192 кг до 65 кг, молока с 850 кг до 501 кг.

При этом в 2006 – 2009 годах по сравнению с 2004 годом в сопоставимой оценке производство сельскохозяйственной продукции выросло на 64,1%, на 8% увеличилась площадь обрабатываемой пашни. Выполнение целевых программ в животноводстве способствовало повышению продуктивности скота и птицы, за последние годы в сельскохозяйственных предприятиях среднесуточные привесы крупного рогатого скота и птицы возросли в 1,1 раза, свиней – в 1,2 раза, яйценоскость кур-несушек увеличилась в 1,2 раза, надои от коровы – в 1,2 раза до 3075 кг в 2007 году.

В 2005 – 2009 годах впервые сначала реформ в сельском хозяйстве Варгашинского района объемы ввода основных средств превысили их выбытие, а инвестиции возросли в 1,2 раза.

## 3.7. Лесохозяйственная деятельность

Из общей площади Варгашинского района, земли лесного фонда составляют 82,3 тыс. га. Наибольшая часть лесов района представлена березовыми колками. Лесной комплекс Варгашинского района является важным социально значимым фактором формирования природной среды. 100% территорий земель лесного фонда передано в аренду.

В обеспечении устойчивого лесопользования важную роль играет лесовосстановление. Лесохозяйственная деятельность имеет слабую техническую оснащенность, используется физически и морально устаревшая техника и технологии с высокой долей ручного труда и низкой производительностью.

Вследствие недостаточного финансирования работ по охране и защите лесов растут потери от лесных пожаров, вредителей и болезней.

Основным сдерживающим фактором в развитии заготовок древесины мягколиственных пород является отсутствие производств по ее глубокой переработке. По переработке древесины на территории района работают три предприятия малого и среднего бизнеса с низкой технической вооруженностью, и пять индивидуальных предпринимателей.

## 3.8. Состояние строительного комплекса

Строительный комплекс района представлен следующими основными предприятиями, представленными в таблице 28.

Таблица 28

Основные предприятия строительного комплекса района

| № | Наименование материалов | Наименование предприятий и индивидуальных предпринимателей | Численность работающих | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Асфальтобетон | ОГУП Варгашинское ДРСП | 125 | р.п.Варгаши |
| 2 | Деловая древесина, пиломатериалы, столярные изделия | МУП «Теплосервис» | 89 | р.п.Варгаши |
|  |  | МУП «Мостовские тепловые сети» | 74 | с.Мостовское |
|  |  | ОАО «Варгашинский завод ППСО» |  | р.п.Варгаши |
|  |  | ИП Рогозин А.Г. |  | р.п.Варгаши |
|  |  | ИП Дронь А.Н. |  | р.п.Варгаши |
|  |  | ИП Волосников В.Я. |  | р.п.Варгаши |
|  |  | ИП Давыдов И.И. |  | р.п.Варгаши |
|  |  | ИП Веретенникова Т.Ф. |  | р.п.Варгаши |
| 3 | Пенобетон | ИП Веретенникова Т.Ф. |  | р.п.Варгаши |

Наличие и территориальное распределение предприятий стройиндустрии свидетельствует о наличии технологического потенциала для развития малоэтажного строительства в районе, при этом дислокация предприятий показывает, что большая часть территории района находится вне зоны действия данных предприятий.

## 3.9. Развитие малого и среднего предпринимательства

На территории района осуществляют деятельность 100 малых и средних предприятий, 62 КФХ, 272 индивидуальных предпринимателей.

Численность занятых в малом и среднем бизнесе в 2009 году составила около 2000 человек. Инвестиции малого и среднего бизнеса в основной капитал составили около 100 млн. рублей.

Малые и средние предприятия, зарегистрированные и располагающиеся в районе представлены в таблице 29.

Таблица 29

Малые и средние предприятия, зарегистрированные и располагающиеся в районе

| Муниципальное образование | количество | Численность работающих | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| Барашковский сельсовет | - | - | - |
| Варгашинский сельсовет | 1 | 6 | с. Варгаши |
| Варгашинский поссовет | 53 | 489 | р.п. Варгаши |
| Верхнесуерский сельсовет | 3 | 104+ | с. Верхнесуерское д. Белово |
| Дубровинствий сельсовет | 2 | ? | с. Дубровиное |
| Дундинский сельсовет | 2 | 16+ | с. Дундино с. Саломатовское |
| Лихачёвский сельсовет | 1 | 6 | с. Лихачи |
| Медвежьевский сельсовет | 0 | - | - |
| Мостовский сельсовет | 5 | 57 | с. Мостовское |
| Ошурковский сельсовет | 2 | 21 | с. Ощурково |
| Пичугинский сельсовет | 3 | 127+ | с. Пичугино |
| Поповский сельсовет | 2 | 7 | с. Попово с. Моревское |
| Просековский сельсовет | 1 |  | с. Большое Просеково |
| Спорновский сельсовет | 1 | 30 | с. Спорное |
| Строевский сельсовет | 1 | 20 | с. Строево |
| Сычевский сельсовет | 3 | 8+ | с. Сычёво |
| Терпуговский сельсовет | 1 | 5 | с. Терпугово |
| Уральский сельсовет | 2 | - | д. Урал |
| Шастовский сельсовет | 1 | 106 | с. Шастово |
| Всего на территории района | 84 |  |  |

С 2009 года субъектами малого и среднего предпринимательства на территории Варгашинского района реализуются следующие инвестиционные проекты:

- строительство торгово-развлекательного комплекса - СПК «Аруна»;

- строительство двух 18-квартирных жилых домов – ООО «Титан»;

- строительство элеватора – ИП Колташов О.А.;

- освоение неиспользованных земель – ООО «Крим»;

- увеличение посевных площадей зерновых культур-ООО «Пичугино»;

- переработка сельхозпродукции на месте ее производства – ООО «Агропромхимия»;

- внедрение новой техники и инновационных технологий – ООО «Агропрмхимия», ОАО «Родина».

При этом анализ показывает, что в основном малые и средние предприятия сконцентрированы в р.п. Варгаши (53 предприятия) и на территории сельских поселений, примыкающих к р.п.Варгаши (11 предприятий1), что в сумме составляет 74% малых и средних предприятий. В то время как на территориях остальных сельских поселений – 1-2 предприятия. Барашковский и Медвежъевский сельские поселения не имеют таких предприятий вообще. Данное положение говорит об имеющемся потенциале по развитию малого бизнеса в большинстве сельских поселений.

## 3.10. Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Жилищно-коммунальное хозяйство района развивается в сложных финансовых и экономических условиях.

Общая площадь жилья – 434,6 тыс.кв.м, в т.ч. 23,7 тыс.кв.м. муниципальной собственности.

Инженерное обеспечение предприятий ЖКХ включает в себя 40 котельных, из них 37 – в муниципальной собственности, 45,4 км – тепловых сетей,49,7 км – водопроводных сетей, и 64,7 км - газопроводов.

Средняя обеспеченность населения жильем 19,4 кв.метров общей площади на одного жителя. Объем ветхого и аварийного жилья составляет 11% или 47,7 тыс.кв. метров.

Сохраняется низкий уровень благоустройства жилищного фонда: 23,9% жилищного фонда оборудовано водопроводом, 23,4%-канализацией, 34,1%-центральным отоплением, 49,5%-газом.

## 3.11. Обеспеченность населения района объектами социальной инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания

По данным Администрации района обеспеченность объектами социальной инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания в целом удовлетворительна, однако ряд показателей обеспеченности не соответствует требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка, застройка и реконструкция городских и сельских поселений» и Региональным нормативам градостроительного проектирования (РНГП) Курганской области.

При этом близость населённых пунктов южной части района к городу Курган обусловливает удовлетворения части культурно-бытовых потребностей в административном и культурно-бытовом центре области.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен с учетом рекомендаций СНиП 2.07.01-89* и РНГП Курганской области и приведен в таблице 30. Расчет произведен на существующее население Варгашинского района – 22382 человек.

Таблица 30

Обеспеченность населения района объектами социальной инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания

| Муниципальное образование | всего | Варгашинский поссовет | Варгашинский сельсовет | Барашковский сельсовет | Дубровинский сельсовет | Дундинский сельсовет | Лихачёвский сельсовет | Медвежьевский сельсовет | Пичугинский сельсовет | Поповский сельсовет | Строевский сельсовет | Спорновский сельсовет | Терпуговский сельсовет | Шастовский сельсовет | Просековский сельсовет | Ошурковский сельсовет | Верхнесуерский сельсовет | Уральский сельсовет | Сычевский сельсовет | Мостовской сельсовет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |
| Дошкольные учреждения и учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста | натур. показатели (ед/мест) | 16/664 | 5/459 | - | - | 1/30 | - | 1/10 | - | 1/7 | - | 1/20 | 1/8 | 1/10 | - | 1/20 | 1/15 | 1/20 | - | 1/10 | 1/55 |
|  | обеспеченность По демографической структуре охват в пределах 85 % от возрастной группы0-6 лет | Кол-во детей в возрасте от 0-6 лет вкл./ необход. кол-во мест | 1828/ 1554 | 906/ 770 | 48/ 41 | 25/ 21 | 46/ 39 | 33/ 28 | 48/ 41 | 16/ 14 | 97/ 82 | 38/ 32 | 27/ 23 | 19/ 16 | 30/ 26 | 72/ 61 | 39/ 34 | 19/ 16 | 114/ 97 | 78/ 66 | 32/ 27 | 141/ 120 |
|  |  | % | 42,7 | 59,6 | 0 | 0 | 76,9 | 0 | 24,4 | 0 | 8,5 | 0 | 86,9 | 60 | 38,5 | 0 | 58,8 | 93,7 | 19,4 | 0 | 37 | 45,8 |
| Детский сад (ед/мест) | натур. показатели (ед/мест) | 6/514 | 5/459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/55 |
|  | Обеспеченность. По демографической структуре охват в пределах 85 % от возрастной группы 0-6 лет | Кол-во детей в возрасте от 0-6 лет вкл/85% от общего кол-ва детей от 0-6 лет | 1828/ 1554 | 906/ 770 | 48/ 41 | 25/ 21 | 46/ 39 | 33/ 28 | 48/ 41 | 16/ 14 | 97/ 82 | 38/ 32 | 27/ 23 | 19/ 16 | 30/ 26 | 72/ 61 | 39/ 34 | 19/ 16 | 114/ 97 | 78/ 66 | 32/ 27 | 141/ 120 |
|  |  | % | 33 | 59,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,8 |
| Группы кратковременного пребывания (ед.) | натур. показатели (ед) | 15 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
|  | обеспеченность | % |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Общеобразовательные учреждения (ед/мест) | натур. показатели (ед/мест) | 18/ 4074 | 3/ 1370 | 1/ 192 | 1/20 | 1/ 220 | 1/ 92 | 1/ 260 | 1/30 | 1/ 160 | 1/ 160 | 1/ 100 | 1/ 50 | - | 1/ 190 | 1/ 110 | 1/ 140 | 1/ 320 | 1/ 30 | 1/ 130 | 1/ 500 |
|  | обеспеченность. По демографической структуре охват 100 % от возрастной группы 7-18 лет | Кол-во детей в возрасте от 7-18 лет/ необход. кол-во мест | 2750 | 1292/ 1292 | 72/ 72 | 43/ 43 | 54/ 54 | 73/ 73 | 57/ 57 | 44/ 44 | 118/ 118 | 93/ 93 | 56/ 56 | 53/ 53 | 55/ 55 | 118/ 118 | 49/ 49 | 89/ 89 | 145/ 145 | 106/ 106 | 64/ 64 | 169/ 169 |
|  |  | % | более 100 | более 100 | более 100 | 46,5 | более 100 | более 100 | более 100 | 68,2 | более 100 | более 100 | более 100 | 94,3 | 0 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | 28,3 | более 100 | более 100 |
| Учебные заведения профессионального образования (ед/мест) | натур. показатели (ед/мест) | 1/400 | 1/400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | обеспеч. |  |  | По заданию на проектирование с учетом населения города-центра и других поселений в зоне его влияния |
|  |  | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Детские дома (ед/мест) | натур. показатели (ед/мест) | 1/32 | 1/32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | обеспеч. 3 места на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во мест | 68 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
|  |  | % | 47,1 | более 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Здравоохранение |
| Больницы (в том числе центральные больницы) (ед/коек) | натур. показатели (ед/коек) | 1/75 | 1/75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | обеспеч. 6 коек на 1 тыс.чел. | Необходимое кол-во коек | 135 | 62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 12 |
|  |  | % | 55,6 | более 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поликлиники (ед) | натур. показатели (ед) | 1/475 | 1/475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | обеспеч. 22 посещений на 1 тыс.чел. | Необходимое кол-во посещений | 493 | 226 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | 9 | 21 | 13 | 9 | 9 | 7 | 20 | 11 | 12 | 23 | 18 | 12 | 44 |
|  |  | % | 96,3 | более 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Станции (подстанции) скорой медицинской помощи (автомобиль) | натур. показатели (автомобиль) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | обеспеч. 1 автомобиль на 10 тыс.чел; 1 автомобиль на 5 тыс.чел; | Необходимое кол-во автомобилей | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  |  | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулаторий, участковые больницы (всего) (ед.) | натур. показатели (ед.) | 23 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - |
|  | обеспеч. | Необходимое кол-во | По заданию на проектирование |
|  |  | % |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Фармацевтические учреждения (аптеки, аптечные пункты, аптечные склады и другие) (ед.) | натур. показатели (ед.) | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | обеспеч. |  | По заданию на проектирование |
|  |  | % |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

| Культура |
| --- |
| Клубы, дома культуры (ед/посад.мест) | натур. показатели (ед/посад.мест) | 25/ 4852 | 2/ 497 | 1/ 200 | 1/ 65 | 1/ 200 | 1/ 150 | 1/ 60 | 1/ 200 | 1/ 80м²* | 3/ 190 | 1/ 250 | 1/ 200 | 1/ 50 | 2/ 250 | 1/ 200 | 1/ 30 | 2/ 280 | 2/ 230 | 1/ 120 | 2/ 330 |
|  | обеспеч. 80 мест на 1 тыс. чел. | Необходимое кол-во мест/кол-во общей площади | 1788 | 821 | 43 | 41 | 44 | 40 | 49 | 32 | 75/ 46,8м2* | 46 | 33 | 34 | 27 | 73 | 39 | 42 | 82 | 64 | 43 | 160 |
|  |  | % | более 100 | 60,5 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100* | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | 337,8 | более 100 | 71,4 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 |
| Библиотеки (ед/посад.мест) | натур. показатели (ед/посад.мест) | 23/340 | 2/118 | 1/8 | 1/8 | 1/9 | 1/5 | 1/10 | 1/10 | 1/15 | 1/20 | 1/5 | 1/8 | 1/10 | 2/20 | 1/16 | 1/15 | 2/21 | 2/20 | 1/5 | 1/17 |
|  | обеспеч. 0 до 5 тыс.чел. 5 чит.мест; св. 10 до 50 тыс.чел 2 чит.мест | Необходимое кол-во мест | 84 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 10 |
|  |  | % | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 |
| прочие учреждения культуры и искусства (ед/посад.мест) | натур. показатели (ед/посад.мест) | 2/185 | 2/185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | обеспеч.10% общего числа школьников | Необходимое кол-во мест | 304 | 158 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 12 | 9 | 6 | 5 | 6 | 12 | 5 | 9 | 15 | 11 | 6 | 17 |
|  |  | % | 60,6 | более 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Физкультура и спорт |
| Объекты спорта (ед/площадь) | натур. показатели (ед/площадь) | 30/н.д. | 19/н.д. | - | - | 4/н.д. | - | 2/н.д. | - | - | - | - | - | - | - | 2/н.д. | 3/н.д. | - | - | - | - |
|  | обеспеч. | Необходимое кол-во площади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Социальное обслуживание |
| Наличие органов социального обслуживания (да/нет) | натур. показатели (учреждения) | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  | обеспеч. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Интернаты для престарелых и инвалидов (ед.) | натур. показатели (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | обеспеч. 28 мест на 1 тыс.чел. | Необходимое кол-во мест | 146 | 60 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 16 |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торговля, общественное питание и бытовые услуги |
| Объектов бытового обслуживания (ед/чел.раб.) | натур. показатели (ед./раб.мест) | 139/ н.д. | 132/ н.д. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/1 | - | - | 2/6 |
|  | обеспеч. Городские поселения 5 раб.мест на 1 тыс.чел; Сельские поселения 4 раб.места на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во раб.мест | 53 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 |
|  |  | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 75,0 |
| Торговые объекты, в том числе мелкорозничной торговли (ед/кв.м торговой площади) | натур. показатели. (ед/кв.м торговой площади) | 8328,1 | 5366,5 | 3/ 134 | 3/ 129 | 3/ 167 | 3/ 125 | 6/148 | 2/ 27,56 | 7/ 303 | 3/ 73 | 2/ 64 | 3/ 101 | 2/ 41 | 8/ 255 | 5/ 171 | 5/ 128 | 4/ 268 | 5/ 247 | 2/ 43 | 13/ 537 |
|  | обеспеч. Городские поселения-280 кв.м торг.площади на 1 тыс.чел; Сельские поселения-300 кв.м торг.площади на 1 тыс.чел; | Необходимое кол-во площади | 6501,7 | 2876,4 | 160,5 | 154 | 163,5 | 150,3 | 183,9 | 118,5 | 280,8 | 172,5 | 123,6 | 127,2 | 100,2 | 273,6 | 147,3 | 158,4 | 309 | 240,9 | 160,5 | 600,6 |
|  |  | % | более 100 | более 100 | 83,5 | 83,8 | более 100 | 83,2 | 80,5 | 23,2 | более 100 | 42,3 | 51,8 | 79,4 | 40,9 | 93,2 | более 100 | 80,8 | 86,7 | более 100 | 26,8 | 89,5 |
| Рынки и ярмарки (ед/торг.мест) | натур. показатели (ед/торг.мест) | 2/29 | 2/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | обеспеч. 24 кв.м торговой площади на 1 тыс.чел. | Общее сущ/ необходимое кол-во торговой площади | 174/ 536,3 | 174/ 246,4 | 12,8 | 12,3 | 13,1 | 12 | 14,7 | 9,5 | 22,5 | 13,8 | 9,8 | 10,2 | 8 | 21,9 | 11,8 | 12,7 | 24,7 | 19,3 | 12,8 | 48,0 |
|  |  | % | 32,4 | 70,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объекты общественного питания (ед/посад.мест) | натур. показатели (ед/посад.мест) | 5/380 | 3/250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/30 | - | - | 1/100 |
|  | обеспеч. 40 место на 1 тыс.чел. | Необходимое кол-во мест | 894 | 411 | 21 | 21 | 22 | 20 | 25 | 16 | 37 | 23 | 16 | 17 | 13 | 37 | 20 | 21 | 41 | 32 | 21 | 80 |
|  |  | % | 42,5 | 60,8 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 73,2 | 0 | - | более 100 |
| Рынок финансовых услуг |
| Пункты банковского обслуживания (ед.) | натур. показатели (ед.) | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | обеспеч. 1 операционное место (окно) на 1-2 тыс. чел. | Необходимое кол-во операционных мест (окно) | 31 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | % | 19,4 | 9,1 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 50 | - | - | 50 |
| Пунктов оказания страховых услуг (ед.) | натур. показатели (ед.) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  | обеспеч. | Необходимое кол-во ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| Гостиницы (место) | натур. показатели (ед/мест) | 1/32 | 1/32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | обеспеч. 6 мест на 1 тыс.чел | Необходимое кол-во мест. | 135 | 62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 12 |
|  |  | % | 23,7 | 51,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кладбище (га) | натур. показатели (ед/га) | 32/ 67,71 | 2/ 7 | 1/ 2,35 | 3/ 6,73 | 1/ 0,61 | 2/ 3,31 | 2/ 1,05 | 2/ 2,11 | 2/ 1,63 | 2/ 7,65 | 1/ 1,69 | 1/ 7,98 | - | 3/ 3,96 | 1/ 2,10 | 2/ 1,63 | 1/ 4,92 | 2/ 1,19 | 1/ 3,14 | 3/ 8,66 |
|  | обеспеч. 0,24 га на 1 тыс.чел | Необходимая площадь | 5,33 | 2,46 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,15 | 0,09 | 0,22 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,22 | 0,12 | 0,13 | 0,25 | 0,19 | 0,13 | 0,48 |
|  |  | % | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | 0 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 |
| Пожарное депо (НБП 101-95) (ед.) | натур. показатели (ед.) | 15 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | обеспеч. (0,2 пожарный автомобиль на 1 тыс.чел) | Необходимое кол-во пожарных автомобилей | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
|  |  | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Примечание:* Обеспеченность в квадратных метрах СДК-с/с Пичугинский |

Анализ обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания показывает существующую неравномерность предоставления услуг по территориям и наличие несоответствия нормативным требованиям по разным видам обслуживания. В частности:

###### Образование

В Варгашинском районе образовательным процессом детей занимаются  18 муниципальных образовательных учреждений, из них 4 учреждения – учреждения начального образования, расположенные в Барашковском, Медведьевском, Спорновском и Уральском сельсоветах. Четыре учреждения – учреждения основного общего образования расположены и ведут образовательную деятельность в Варгашинском поссовете, Варгашинском, Дундинском и Сычевском сельсоветах. 10 учреждений – учреждения среднего (полного) общего образования, распложены в Варгашинском поссовете (2 ед.), Дубровинском, Лихачевском, Поповском, Строевском и др. сельсоветах. Также на территории Варгашинского района имеется одно учебное заведение профессионального образования на 400 мест, в котором учатся 280 человек.

В школах обучается около 2500 тысяч человек (в возрасте от 7-18 лет). По количеству обеспеченности по местам, район обеспечен на 146,3%, то есть образовательных учреждений достаточно. Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях, по муниципальным образованиям, колеблется от 0% до 100%. Отсутствуют общеобразовательные учреждения в Терпуговском сельсовете.

Общее количество дошкольных учреждений и учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста составляет 16 ед. на 664 места. Обеспеченность местами в детских дошкольных и приравненных к ним учреждениям в целом по району составляет 42,7% от нормируемой и по муниципальным образованиям колеблется от 93,7% (Ошурковский сельсовет) до 0% от нормируемой (Варгашинский, Барашковский, Дундинский сельсоветы и т.д.).

На территории Варгашинского района функционируют 6 детских садов, расположенных в Варгашинском поссовете - 5 ед. и Мостовском сельсовете. Численность детей, охваченных дошкольным образованием в районе, составляет 1554 ребенка (дети от 0-6 лет). Вопрос обеспеченности местами детей дошкольного возраста в детских садах актуален: всего приходится 514 мест на 1554 ребенка. Обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях в целом по району составляет 33% от нормируемой и по муниципальным образованиям колеблется от 59,6% (Варгашинский поссовет) до 0% от нормируемой (Варгашинский, Барашковский, Дундинский и т.д. сельсоветы). Группы кратковременного пребывания находятся почти во всех сельсоветах кроме Варгашинского поссовета, Поповского, Терпуговском и Мостовского сельсоветах. Общее количество 15 единиц.

###### Здравоохранение

Медицинскую помощь населению района оказывают:

- 1 больница на 75 коек расположенная в Варгашинском поссовете. Обеспеченность количеством койко-мест в больницах по району составляет  56,4%;

- 1 поликлиника на 475 посещений в смену находящаяся в Варгашинском поссовете. Обеспеченность количеством посещений в смену по району составляет  97,7%;

- 23 фельдшерско-акушерских пункта, расположенных в 17 сельсоветах, кроме Варгашинского поссовета и Мостовского сельсовета 100% (ед);

- 2 станции скорой медицинской помощи находящиеся в Варгашинском поссовете (р.п. Варгаши) и Мостовском сельсовете (с. Мостовское).

На территории Варгашинского района находятся 6 фармацевтических учреждений: 5 в Варгашинском поссовете и 1 в Мостовском сельсовете.

Район испытывает острую нехватку врачей, на 10000 населения приходится 8 врачей, по области 22 врача, более благополучно обстоит дело с обеспеченностью средним медицинским персоналом – 73 специалиста на 10000 человек, по области этот показатель равен 121 человек (Стратегия социально-экономического развития Варгашинского района на период до 2020 года).

###### Культура

Базовыми учреждениями культуры в районе остаются учреждения культурно – досугового типа (клубы, дома культуры) и библиотеки. В них работает 90 специалистов, действует более 240 любительских и самодеятельных художественных коллективов, с численностью свыше 3020 человек, ежегодно в каждом клубном учреждении проводится, в среднем 140 мероприятий для различных категорий населения. 2009 год стал кризисным для учреждений культуры, но проведены все запланированные мероприятия. 100% профинансированы мероприятия по программе  «Сохранение и восстановление традиционной народной культуры как основы развития села на 2008-2010 годы». Несмотря на это, требуется дополнительное финансирование для улучшения материально-технической базы учреждений культуры (Стратегия социально-экономического развития Варгашинского района на период до 2020 года).

На территории Варгашинского района функционируют 25 муниципальных культурно – досуговых учреждений на 4852 места. Обеспеченность местами в клубах и домах культуры по району в целом составляет более 100%; по муниципальным образованиям показатели колеблются от 60,5% (Варгашинский поссовет) до 100%.

В районе располагаются 23 сельских библиотеки на 340 мест и 1 детская музыкальная школа. Обеспеченность местами в библиотеках по району составляет 100%; по муниципальным образованиям обеспеченость 100%.

###### Физическая культура и спорт

По данным паспортов муниципальных образований на территории Варгашинского района располагаются 30 объектов спорта в Варгашинском поссовете, Дубровинском, Лихачевском, Просековском и Ошурковском сельсоветах.

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составляет 13% (Стратегия социально-экономического развития Варгашинского района на период до 2020 года).

###### Социальная защита населения

В районе 6316 человек, или 28% от общей численности населения нуждаются в социальной поддержке. Для обслуживания этой категории населения в районе работает ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» и филиал Курганского Главного управления социальной защиты населения.

В ГУ «КЦСОН» работают два отделения социально-медицинского обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, два надомных отделения, отделение по работе с семьей, отделение срочной социальной помощи, торговое отделение по обслуживанию малообеспеченных граждан, стационарное отделение на 25 мест для граждан пожилого возраста и инвалидов.

На территории района находится детский дом на 32 места. Обеспеченность местами в детских домах по району составляет 47,1% и по муниципальным образованиям колеблется от 103,2% (Варгашинский поссовет) до 0% от нормируемой (Варгашинский, Барашковский, Дундинский сельсоветы и т.д.).

Многопрофильная структура центра позволяет оказывать социально-незащищенным людям различные социальные услуги: бытовые, экономические, медицинские, реабилитационные, торговые и другие.

На 01.01.2010г. на надомном обслуживании находятся 254 человека, из них 45 пенсионеров по возрасту, 93 человека – инвалиды общего заболевания, 13 человек – инвалиды ВОВ и участники ВОВ, 21-вдова, 28- ветеранов труда, 54- труженика тыла (Стратегия социально-экономического развития Варгашинского района на период до 2020 года).

Всего за 2009 год обслужено 349 человек.

В течение года 11,8% подопечных получали гарантированные услуги на дому бесплатно, т.к. размер пенсии ниже прожиточного минимума. За 2009 год пенсионерам в надомных условиях оказано более 183 тысяч услуг. Обслуживание пенсионеров осуществляют 55 социальных работников и 3 медицинских работника.

Применялись новые технологии такие как «Хоспис на дому» «Профилакторий на дому».

В Варгашинском районе интернаты для престарелых и инвалидов отсутствуют.

###### Торговля и бытовые услуги

На сегодняшний день в населенных пунктах Варгашинского района функционируют 139 объектов бытового обслуживания, из них – техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, ремонт и пошив обуви, ремонт и пошив швейных изделий, изготовление и ремонт мебели, фото, парикмахерские, компьютерные, ритуальные, гостиничные услуги и т.д. Объекты обслуживания сосредоточены в 3 муниципальных образованиях: Варгашинский поссовет, Верхнесуерский и Мостовской сельсоветы.

Особенно чувствуется недостаток услуг бытового обслуживания практически во всех сельсоветах. Люди вынуждены ехать в Варгашинский поссовет, который является административным и социально-экономическим центром локальной системы малых сельских поселений, для того, чтобы воспользоваться парикмахерскими, компьютерными или другими бытовыми услугами.

Количество рынков и ярмарок - 2 единицы на 29 торговых мест. Существующее количество торговой площади-174 кв.м, а необходимо 529,5 кв.м торговой площади, то есть обеспеченность по району составляет 32,9%.

Торговые объекты, в том числе мелкорозничной торговли Варгашинского района составляют 8328,1 кв.м торговой площади, хотя по нормативам достаточно 6471,2 кв.м. Отсюда следует обеспеченность торговой площадью по району составляет 129,8%; по муниципальным образованиям показатели колеблются от 23,2% (Медвежьевский сельсовет) до 186,6% (Варгашинский поссовет).

В магазинах потребкооперации, как и в большинстве сельских магазинов, применяется традиционная форма обслуживания покупателей.

Большая часть объектов потребительского рынка сконцентрирована в наиболее крупных по численности муниципальных образованиях: Варгашинский поссовет, Мостовской, Верхнесуерский и Пичугинский сельсоветы.

Сфера общественного питания включает в себя 5 предприятий на 380 посадочных мест. Обеспеченность местами объектов общественного питания по району составляет 43,1%; по муниципальным образованиям обеспечены от 60,8 до 147,1% Варгашинский поссовет, Верхнесуерский и Мостовской сельсоветы, в остальных сельсоветах объекты общественного питания отсутствуют.

Услуги общественного питания также недостаточны на современном уровне жизни. Для отдыха в населенных пунктах требуются летние кафе, бары, услуги быстрого питания.

###### Банковские и финансовые услуги

Современный банковский сектор Варгашинского района представлен дополнительным офисом Курганского отделения № 8599 Сберегательного Банка России и пятью операционными кассами внекассового узла Курганского ОСБ №8599/0134 (обеспеченность района на 19,4%). Для полного обеспечения населения пунктами банковского обслуживания необходимо организовать еще 25 операционных мест.

Страхование является одной из наиболее динамично развивающихся сфер. Страхование сегодня – это одна из необходимых форм в комплексе мер социально-экономической защиты имущественных интересов граждан, организаций и государства.

Основной объем поступлений страховых организаций приходится на добровольное страхование имущества и обязательное страхование гражданской ответственности. Основой рынка страховых услуг и резервом его развития является добровольное страхование.

На территории района страховой сектор представлен агентством в
р.п. Варгаши филиала ООО « Росгосстрах » в Курганской области.

###### Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

На территории Варгашинского района в р.п. Варгаши находится гостиница «Турист» на 32 места. Обеспеченность местами в гостинице в целом по району составляет 24,1% от нормируемого, а по муниципальному образованию (Варгашинский поссовет) 51,6%.

Расчет необходимой вместимости кладбищ произведен в соответствии с учетом 0,24 га на 1000 человек (СНиП 2.07.01-89*). На территории Варгашинского района существуют 33 действующих кладбища общей площадью 72,59 га.

## 3.12. Зона транспортной инфраструктуры

#### Внешний и внутренний транспорт. Улично-дорожная сеть

Транспортное обслуживание Варгашинского района осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

Автомобильные дороги. Автомобильный транспорт

Наличие автомобильного транспорта на территории района в динамике приведено в таблице 31 (по данным ГИБДД Варгашинского района).

Таблица 31

Наличие автомобильного транспорта на территории района в динамике

| Вид транспортных средств | Количество, ед. |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Легковые автомобили | 2432 | 3252 | 3888 |
| Автобусы | 47 | 54 | 67 |
| Грузовые автомобили | 383 | 451 | 495 |
| Мотоциклы | 259 | 271 | 289 |
| Всего | 3566 | 4549 | 5316 |

Рабочий поселок Варгаши находится в 35 км к востоку от регионального центра – города Кургана и примерно в 84 км к северу от государственной границы Российской Федерации с республикой Казахстан.

Территория Варгашинского района выгодно расположена с точки зрения обеспечения транспортных связей: основу транспортного каркаса составляет автодорога федерального значения «М51» (протяженность 35.13 км).

Перечень проходящих по территории района автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения приведен в таблице 32(по данным сектора содержания и учета дорог Главного управления автомобильных дорог Курганской области).

Таблица 32

Перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории района

| №№ п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Покрытие | Протяженность автомобильной дороги с учетом транспортных развязок, км | Техническая категория автодороги | Ширина полосы отвода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе с твердым покрытием | В том числе с грунтовым покрытием |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0301 | Подъезд к Варгаши | а/б | 1,44 | 1,44 | - | IV | 22 |
| 2 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0302 | Варгаши – Мостовское - Крутихинское | а/б | 78,26 | 78,26 | - | IV | 19 |
| 3 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0303 | Подъезд к Малопесьяная | грунт | 0,30 | - | 0,30 | IV | 12 |
| 4 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0304 | Подъезд к Лихачи | а/б | 2,06 | 2,06 | - | IV | 19 |
| 5 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0305 | Подъезд к Заложное | грунт | 0,50 | - | 0,50 | IV | 12 |
| 6 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0306 | Подъезд к Мостовское | а/б | 2,37 | 2,37 | - | IV | 19 |
| 7 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0307 | Подъезд к Новый Путь | а/б, грунт | 0,90 | 0,37 | 0,53 | IV | 19-12 |
| 8 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0308 | Ошурково – Малое Шмаково | грунт | 6,00 | - | 6,00 |  | 12 |
| 9 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0309 | Подъезд к Терпугово | а/б | 8,60 | 8,60 | - | IV | 19 |
| 10 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0310 | Верхнесуерское – Белово - Середкино | а/б | 6,92 | 6,92 | - | IV | 19 |
| 11 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0311 | Урал – Шастово - Шмаково | а/б | 24,10 | 24,10 | - | IV | 19 |
| 12 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0312 | Подъезд к Плотниково | грунт | 0,50 | - | 0,50 |  | 12 |
| 13 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0313 | Шастово - Волосниково | грунт | 2,52 | - | 2,52 |  | 12 |
| 14 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0314 | Яблочное – Большое Молотово - Заозерная | а/б, грунт | 5,66 | 3,65 | 2,01 | IV | 19-12 |
| 15 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0315 | Мостовское - Боровское | грунт | 10,00 | - | 10,00 | IV | 12 |
| 16 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0316 | “Варгаши – Мостовское - Крутихинское” - Мокроусово | а/б | 6,20 | 6,20 | - | IV | 19 |
| 17 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0317 | Обменово - Носково | а/б | 9,74 | 9,74 | - | IV | 19 |
| 18 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0318 | “Байкал” – Пичугино – Барашково - Камышное | а/б | 23,20 | 23,20 | - | IV | 19 |
| 19 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0319 | Подъезд к Попово | а/б | 3,53 | 3,53 | - | IV | 19 |
| 20 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0320 | Подъезд к Кабанье | а/б | 1,50 | 1,50 | - | IV | 19 |
| 21 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0321 | Подъезд к ст. Юрахлы | а/б | 8,00 | 8,00 | - | IV | 19 |
| 22 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0322 | “Байкал” – Сычево - Пестерево | а/б, грунт | 9,46 | 7,38 | 2,08 | IV-V | 19-12 |
| 23 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0323 | Подъезд к ст. Роза | а/б | 4,40 | 4,40 | - | IV | 19 |
| 24 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0324 | Варгаши - Васильки | а/б | 5,60 | 5,60 | - | IV | 19 |
| 25 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0325 | Дубровное – Гагарье - Корнилово | а/б | 15,62 | 15,62 | - | IV | 19 |
| 26 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0326 | Варгаши – Дубровное – Строево - Дундино | а/б | 39,87 | 39,87 | - | IV | 19 |
| 27 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0327 | Подъезд к Дубровное | а/б | 1,90 | 1,90 | - | IV | 19 |
| 28 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0328 | Подъезд к Саламатовское | а/б | 0,86 | 0,86 | - | IV | 19 |
| 29 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0329 | Строево - Спорное | а/б | 8,37 | 8,37 | - | IV | 19 |
| 30 | 37 ОП МЗ 37 Н - 0330 | Подъезд к Моревское | а/б | 4,60 | 4,60 | - | IV | 19 |
|  |  |  | ИТОГО: | 292,98 | 268,54 | 24,44 |  |  |

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Варгашинского района составляет 292,98 км, из них с твердым покрытием 268,54 км.

Протяженность автомобильных дорог местного значения Варгашинского района 167,59 км, из них с твердым покрытием 77,16 км.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования  составляет 495,70 км, в т.ч. с твердым покрытием 381,43 км.

Более 70% автодорог с твердым покрытием не отвечают требованиям технико-эксплуатационного состояния.

Из 53 населенных пунктов 46 соединено дорогами с твердым покрытием, необходимо соединить еще 7.

Транзитное движение через р.п. Варгаши в направлении запад-восток не осуществляется.

Из крупных транспортных сооружений на территории района стоит выделить автомобильные мосты на а/д Варгаши-Мостовское-Крутихинское (2 штуки, 100,3 пог. м), Подъезд к Терпугово (72,1 пог. м), Верхнесуерское-Белово-Середкино (53,25 пог. м).

#### Железнодорожный транспорт

На территории района располагаются участки магистральных железных дорог Курган-Макушино и Утяк-Пресногорьковская.

Наименование и расположение станций и остановочных платформ на территории Варгашинского района приведены в таблице 33.

Таблица 33

Наименование и расположение станций и остановочных платформ на территории Варгашинского района

| Км железной дороги | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Участок Курган-Макушино |
| 2383 | остановочный пункт |
| 2386 | остановочный пункт |
| 2389 | остановочный пункт |
| 2391 | остановочный пункт Роза |
| 2397 | станция Варгаши |
| 2404 | остановочный пункт |
| 2408 | остановочный пункт |
| Участок Утяк-Пресногорьковская |
| 35 | остановочный пункт |

Станция Варгаши Курганского отделения Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» является промежуточной, 4 класса. Станция обслуживает потоки пассажиров трех пар электропоездов в сутки: №6301/6302, №6303/6306, №6307/6308, а также на проходящих поездах дальнего следования. На станции имеется железнодорожный вокзал по ул. Железнодорожная в центральной части поселка вместимостью 150 человек. Пассажирооборот составляет 108,5 тыс. пассажиров в год. На участке Утяк-Пресногорьковская обращается одна пара электропоездов по четным числам и по пятницам, воскресеньям - №6363/6363.

Железнодорожным транспортом Варгашинский район связан со следующими городами: Курган, Лебяжье Половинное. На участке Курган-Макушино – двухпутная железная дорога, ширина колей 1520 мм. На участке Утяк-Пресногорьковская – однопутная железная дорога, ширина колей 1520 мм. Предприятия р.п. Варгаши обслуживаются подъездными ж/д путями. 	Наличие эксплуатируемых железнодорожных переездов в Варгашинском районе приведено в таблице 34.

Таблица 34

Наличие эксплуатируемых железнодорожных переездов на территории Варгашинского района

| №№ п/п | Местоположение | Характеристика переезда |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2397 км пк1 станция Варгаши | Охраняемый, оборудован автоматическими шлагбаумами с автоматической светофорно-звуковой сигнализацией |
| 2 | 2399 км пк8 перегон Варгаши-Кравцево | Охраняемый, оборудован автоматическими шлагбаумами с автоматической светофорно-звуковой сигнализацией |
| 3 | 35 км пк2 перегон Дубрава-Сумки | Неохраняемый, оборудован автоматической светофорно-звуковой сигнализацией |
| 4 | Ж.д. пути необщего пользования на тяговую подстанцию, станция Варгаши | Неохраняемый |
| 5 | Ж.д. пути необщего пользования ОАО «Сельхозхимия», станция Варгаши | Неохраняемый, оборудован автоматической светофорно-звуковой сигнализацией |

#### Общественный транспорт

Прямое автобусное сообщение осуществляется с городом Курган ежедневно 9 раз в сутки (маршрут № 146).

Для классификации маршрутов в проекте приняты следующие определения:

Областные маршруты - маршруты пригородного и междугородного сообщений, обеспечивающие перевозки пассажиров между административными центрами муниципальных районов, городских округов;

Районные маршруты - маршруты пригородного и междугородного сообщений, обеспечивающие перевозки пассажиров между населенными пунктами в границах района;

Межмуниципальные маршруты - маршруты пригородного и междугородного сообщений, проходящие по территории области и не относящиеся к областным, районным, поселенческим маршрутам.

Данные о маршрутах представлены в таблице 35.

Таблица 35

Автобусные маршруты, обслуживающие населенные пункты Варгашинского района

| № п/п | Номер, наименование маршрута | Вид сообщения, вид маршрута | Остановочные пункты в пути следования | Административная классификация маршрута |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | № 102 р.п. Варгаши АС – с. Попово | Междугородний, регулярный (по средам 2 рейса) | р.п. Варгаши АС с. Попово | Районный |
| 2 | № 110 р.п. Варгаши АС – д. Корнилово | Междугородний, регулярный (по средам 2 рейса) | р.п. Варгаши АС с. Медвежье д. Корнилово | Районный |
| 3 | № 111 р.п. Варгаши АС – с. Дундино | Междугородний, регулярный (ежедневно 2 рейса) | р.п. Варгаши АС с. Медвежье д. Гагарье д. Саламатовское с. Дундино | Районный |
| 4 | № 118 р.п. Варгаши АС – с. Барашково | Междугородний, регулярный (ежедневно 2 рейса) | р.п. Варгаши АС с. Пичугино д. Березняки с. Барашково | Районный |
| 5 | № 123 р.п. Варгаши АС – с. Мостовское | Междугородний, регулярный (ежедневно 6 рейсов) | р.п. Варгаши АС д. Малопесьяная с. Лихачи д. Обменово д. Заложное с. Мостовское | Районный |
| 6 | № 112 р.п. Варгаши АС – с. Дубровное | Междугородний, регулярный (ежедневно 2 рейса) | р.п. Варгаши АС с. Дубровное | Районный |
| 7 | № 103 р.п. Варгаши АС – д. Шмаково | Междугородний, регулярный (по пятницам 2 рейса) | р.п. Варгаши АС д. Малопесьяная с. Лихачи д. Обменово д. Заложное с. Мостовское д. Большое Молотово д. Урал д. Шмаково | Районный |
| 8 | № 105 с. Мостовское – с. Ошурково | Междугородний, регулярный (по средам 2 рейса) | с. Мостовское д. Большое Молотово д. Урал с. Верхнесуерское д. Белово д. Терпугово д. Бородино п. Большое Просеково с. Ошурково | Районный |
| 9 | № 101 р.п. Варгаши АС – с. Ошурково | Междугородний, регулярный (ежедневно 1 рейс) | р.п. Варгаши АС д. Малопесьяная с. Лихачи д. Обменово д. Заложное с. Мостовское д. Большое Молотово д. Урал с. Верхнесуерское д. Белово д. Терпугово д. Бородино п. Большое Просеково с. Ошурково | Районный |

Не обеспечены общественным транспортом жители ряда населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от линий движения маршрутных транспортных средств. При необходимости исходя из пассажиропотока возможно продление действующих маршрутов для удовлетворения спроса на перемещение в отдаленных населенных пунктах.

## 3.13. Инженерная инфраструктура

Коммунальные услуги в районе оказывают следующие предприятия:

- по водоснабжению: 	ООО «СВ-центр»

- по водоотведению: 	ООО «СВ-центр»

- по теплоснабжению: 	МУП «Теплоцентраль»

МУП «Мостовские тепловые сети»

ЗАО «Тоболэнерго»

ООО «Термогаз»

Профессиональное училище – 12

ООО «Энергосервис»

- по газоснабжению:	ООО «Курганрегионгаз»

ООО «Курганоблгаз»

- по электроснабжению:	ОАО «Электрон»

ОАО «Энергосбыт»

#### Водоснабжение и водоотведение

В среднем по району остается низким уровень благоустройства жилищного фонда. 23,9 % жилищного фонда оборудовано централизованной системой водоснабжения с вводом в дом, 23,4 – централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации.

Источниками водоснабжения обеспечены не все населенные пункты Варгашинского района. Подземные источники расположены:

- в с. Мостовское, Мостовской сельсовет 2 скважины, одна из скважин работает на объекты культурно-бытового обслуживания, другая – для населения (суммарная производительность 30 м3/сут);

- на востоке с. Пичугино, Пичугинский сельсовет 1 скважина (обслуживает объекты культурно-бытового обслуживания и население, производительность 80 м3/сут);

- на юге от с. Попово, Поповский сельсовет 1 скважина (производительность 50 м3/сут);

- на севере от с. Медвежье, Медвежьевский сельсовет 4 скважины (суммарная производительность 300 м3/сут).

Централизованным водоснабжением с вводом в дом обустроено 25% застройки р.п. Варгаши и около 1% застройки в с. Мостовское; установленными на сети водоразборными колонками пользуются 100% населения в с. Медвежье, около 1% населения в с. Пичугино и 0,5% населения р.п. Варгаши.

Водоснабжение жилой застройки и объектов культурно-бытового обслуживания в остальных населенных пунктах осуществляется от частных источников (шахтные колодцы), а также питьевая вода из скважин, расположенных в с. Попово и с. Медвежье, транспортируется автомашинами в отдаленные населенные пункты.

Сети водоснабжения находятся в неудовлетворительном состоянии. Протяженность водопроводов – 49,7 км, из них ветхие – 36,2 км.

На территории Варгашинского района проводились гидрогеологические поисковые работы с целью выявления месторождений подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды населения. Разведаны следующие источники питьевого водоснабжения:

- скважина 1р-э для водоснабжения с. Верхнесуерское (Уральское производственное геологическое объединение «Уралгеология», с. Лесниково, 1990г.). Дебит скважины составляет 95,0 м3/сут. Согласно заключению о результатах гидрогеологических работ (протокол № 13 от 31.10.90г.) организация хозяйственно-питьевого водоснабжения населения с. Верхнесуерского возможна только после обработки воды – умягчения, обезжелезивания и уменьшения показателя окисляемости;

- скважина 5р-э для водоснабжения д. Моревское (Уральское производственное геологическое объединение «Уралгеология», с. Лесниково, 1990г.). Дебит скважины составляет 60,5 м3/сут. Согласно заключению о результатах гидрогеологических работ (протокол от 25.06.90г.) организация хозяйственно-питьевого водоснабжения населения д. Моревское только после предварительной подготовки – обезжелезивания воды;

- Пичугинский водозаборный участок с запасом подземных вод 570 м3/сут (Уральский комитет по геологии и использованию недр «Уралгеолком», г. Екатеринбург, 1994г.), от месторождения проведен водовод с. Пичугино - с. Варгаши;

- Мостовской водозаборный участок с запасом подземных вод 800 м3/сут (Уральский комитет по геологии и использованию недр «Уралгеолком», г. Екатеринбург, 1994г.);

- участок автономного водоснабжения с. Барашково, рекомендуемая нагрузка на скважину 110 м3/сут;

- участок автономного водоснабжения д.Заложное, рекомендуемая нагрузка на скважину 105 м3/сут;

- участок автономного водоснабжения д. Терпугово, рекомендуемая нагрузка на скважину 60 м3/сут;

- участок автономного водоснабжения с. Яблочное, д. Бол.Молотово, рекомендуемая нагрузка на скважину 130 м3/сут;

- участок автономного водоснабжения д. Заозерная, рекомендуемая нагрузка на скважину 100 м3/сут;

- участок автономного водоснабжения д. Белово, рекомендуемая нагрузка на скважину 135 м3/сут;

- участок автономного водоснабжения д. Середкино, рекомендуемая нагрузка на скважину 160 м3/сут;

- участок автономного водоснабжения с. Ошурково, рекомендуемая нагрузка на скважину 145 м3/сут;

- участок автономного водоснабжения с. Бол.Шмаково, рекомендуемая нагрузка на скважину 145 м3/сут;

- участок автономного водоснабжения д. Крутихинское, рекомендуемая нагрузка на скважину 80 м3/сут;

- участок автономного водоснабжения с. Мал.Песьяное, рекомендуемая нагрузка на скважину 95 м3/сут.

Централизованной системой канализования обустроена только застройка в р.п. Варгаши (культурно-бытовые объекты и частично жилые здания) – 15%, в выгребные ямы – 40%, надворными уборными пользуются 45%. Стоки без предварительной очистки сбрасываются из сети (и вывозятся из выгребов) в близлежащие водоемы за пределами населенного пункта – оз. Тележное на северо-западе и в оз. М. Максимково на юге.

Во всех остальных населенных пунктах Варгашинского района бытовые стоки от застройки канализуются в надворные уборные. Системы очистки стоков отсутствуют.

Система ливневой канализации ни в одном из населенных пунктов не предусмотрена.

#### Теплоснабжение

Все объекты культурно-бытового обслуживания района подключены к централизованной системе теплоснабжения или имеют собственные котельные. На газе работают котельные центральной части района, у остальных основным топливом является уголь. Протяженность теплосетей – 45,4 км, из них ветхие – 14,8 км.

Обеспеченность централизованным теплоснабжением в районе низкая по каждому населенному пункту составляет:

с. Шастово –	1% населения;

с. Мостовское – 	1% населения;

с. Строево – 	0,5% населения;

с. Спорное – 	2% населения;

с. Дундино – 	0,5% населения;

р.п. Варгаши – 	25% населения.

Основная часть жилой застройки района отапливается индивидуальными источниками теплоснабжения (отопительные установки, печи).

Информация по существующим котельным населенных пунктов Варгашинского района (адрес, производительность, состояние системы, вид топлива) сведена в таблицы 36-38.

#### Газоснабжение

Централизованная система газоснабжения в районе плохо развита. Природным газом обеспечена центральная часть района: р.п. Варгаши (обеспеченность 90%), с. Варгаши (обеспеченность 70%), с. Дубровное (обеспеченность 80%), с. Пичугино (обеспеченность 70%), д. Моревское (обеспеченность 40%), с. Попово (обеспеченность 90%). Газ подводится от ГРС (газораспределительной станции) г. Кургана по газопроводу-отводу Курган-Варгаши (500мм, 5 МПа к ГРС р.п. Варгаши (расположена в границах поселка). После очистки по межпоселковым газопроводам высокого давления 1,2 МПа (279мм подается на с. Пичугино, д. Моревское и с. Попово (восточное направление) и на с. Варгаши и с. Дубровное (южное направление).

Данные по объёмам газопотребления в населенных пунктах Варгашинского района сведены в таблицу 39.

Таблица 39

Данные по газопотреблению природного газа

на территории Варгашинского района

| Название населенного пункта | Объем потребляемого природного газа,тыс. м3* |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| р.п. Варгаши | 3 588,733 |
| с. Варгаши | 271,991 |
| с. Дубровное | 165,767 |
| д. Моревское | 31,778 |
| с. Пичугино | 200,170 |
| c. Попово | 163,078 |
| ВСЕГО: | 4 421,517 |

Примечание: *суммарное потребление природного газа в жилом секторе и объектов культурно-бытового обслуживания.

Организация ООО «ТехЦентр» г. Курган выполнила проект «Межпоселковый газопровод Дубровное - Строево» для газоснабжения с. Строево, также готовы проекты по внутрипоселковой прокладке газопроводов низкого давления для с. Спорное, д. Уфина и с. Сычево.

В населенные пункты, не обеспеченные централизованной системой, развозятся баллоны со сжиженным газом.

Централизованная система газоснабжения производит обеспечение отопления в зимний период и используется для хозяйственных нужд населения Варгашинского района.

Таблица 36

Сведения о котельных, функционирующих на территории Варгашинского района

(эксплуатирующее предприятие МУП «Мостовские тепловые сети»)

| Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность тепловых сетей, км | Состояние тепловых сетей (физ. износ, %) | Вид топлива | Потребление, Гкал/час | Сумарное теплопотребление, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | население | административные здания | прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная №1 | 2,80 | 2,30 | 80 | уголь | 0,117 | 0,423 | 0,033 | 0,573 |
| Котельная №2 | 2,20 | 1,30 | 80 | уголь | 0,102 | 0,048 | 0,033 | 0,183 |
| Котельная №3 | 2,00 | 1,40 | 80 | уголь | 0,024 | 0,231 |  | 0,255 |
| Котельная с. Шастово | 1,80 | 3,70 | 80 | уголь | 0,016 | 0,281 | 0,007 | 0,304 |
| Котельная с. Спорное | 1,80 | 0,80 | 60 | уголь | 0,126 | 0,103 |  | 0,229 |
| Котельная с. Строево | 1,60 | 1,50 | 70 | уголь | 0,047 | 0,175 | 0,003 | 0,225 |
| Котельная с. Дундино | 1,20 | 1,10 | 70 | уголь | 0,018 | 0,148 |  | 0,166 |
| Котельная с. Сычево | 1,80 | 0,20 | 80 | уголь |  | 0,166 | 0,008 | 0,174 |
| Котельная с. Верхнесуерское | 1,20 | 0,40 | 80 | уголь |  | 0,226 | 0,012 | 0,238 |
| Котельная с. Просеково | 1,20 | 1,30 | 80 | уголь |  | 0,014 | 0,011 | 0,025 |
| Котельная с. Барашково | 1,20 | 0,09 | 70 | уголь |  | 0,119 | 0,002 | 0,121 |

Таблица 37

Сведения о котельных, функционирующих на территории Варгашинского района

(эксплуатирующее предприятие ООО «Теплоцентраль»)

| Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность тепловых сетей, км | Состояние тепловых сетей (физ. износ, %) | Вид топлива | Суммарное потребление, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| р.п. Варгаши ул. Социалистическая, 116 | 10,80 | 5,082 | 70 | газ | 7,08 |
| р.п. Варгаши, ул. Матросова, 54 | 5,40 | 2,802 | 70 | газ | 1,251 |
| р.п. Варгаши, ул. Комсомольская, 44 | 3,44 | 2,500 | 70 | газ | 2,094 |
| р.п. Варгаши, ул. Механизаторов, 12 | 1,10 | 0,951 | 80 | газ | 0,567 |
| р.п. Варгаши, ул. Осипенко, 29 | 0,21 | 0,070 | 70 | газ | 0,133 |
| р.п. Варгаши, ул. Безрукова, 10 | 1,10 | 0,882 | 60 | газ | 0,511 |
| р.п. Варгаши, ул. Сибирская, 1а | 2,00 | 0,725 | 80 | газ | 0,560 |
| р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 184 | 1,92 | 0,995 | 80 | газ | 0,736 |
| с. Варгаши, ул. Новая, 14 | 1,04 | 0,394 | 70 | газ | 0,238 |
| п. Маяк, ул. Нефтяников, 21 | 1,10 | 0,270 | 70 | газ | 0,256 |
| с. Попово, ул. Пролетарская, 27б | 0,21 | 0,140 | 70 | газ | 0,165 |
| с. Пичугино, ул. Центральная, 43 | 0,28 | 0,099 | 70 | газ | 0,256 |
| с. Дубровное, ул. Новая, 12 | 0,28 | 0,056 | 70 | газ | 0,240 |

Таблица 38

Сведения о котельных, функционирующих на территории Варгашинского района

(эксплуатирующее предприятие ЗАО «Тоболэнерго»)

| Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность тепловых сетей, км | Состояние тепловых сетей (физ. износ, %) | Вид топлива | Потребление, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| р.п. Варгаши, ул. Физкультурная, 1 | 3,72 | 3,800 | 100 | газ | 2,76 |

#### Электроснабжение

Энергетическая система обеспечивает устойчивое электроснабжение района. Линии электропередач проходят по разным трассам с максимальным охватом территории во всех направлениях. Питание электроэнергией потребителей Варгашинского района осуществляется через подстанции, информация о которых приведена в таблице 40.

Таблица 40

Данные по электроподстанциям, находящимся на территории Варгашинского района

| Населенный пункт | Название подстанции | Мощность подстанции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Большое Просеково | ПС «Матросовская»35/10 кВ | 1х1,6 МВа (рабочий трансформатор) |
|  |  | 1х2,5 МВа (резервный трансформатор) |
| с. Верхнесуерское | ПС «Верхнесуерская» 35/10 кВ | 1х2,5 МВа |
| с. Мостовское | ПС «Мостовская» 110/35/10 кВ | 1х6,3 МВа |
|  |  | 1х10,0 МВа |
| с. Барашково | ПС «Барашковская» 35/10 кВ | 1х1,6 МВа |
|  |  | 1х2,5 МВа |
| с. Лихачи | ПС «Лихачи» 35/10 кВ | 1х2,5 МВа |
| п. Роза | ПС «Роза-тяга» 110/10 кВ |  |
| р.п. Варгаши | ПС «Варгаши-тяга» 110/10 кВ |  |
| р.п. Варгаши | ПС «Солнечная» 110/10 кВ | 1х16 МВа |
| р.п. Варгаши | ПС «Варгаши-Нефть»110/10 кВ |  |
| п.с.т. Юрахлы | ПС «Юрахлы-тяга» 110/10 кВ |  |
| с. Строево | ПС «Строевская» 110/10 кВ | 1х6,3 МВа |

Согласно «Стратегии социально-экономического развития Варгашинского района на период до 2020 года» установленная мощность питающих подстанций обеспечивает увеличение и развитие производственной мощности предприятий и учреждений до 2020 года.

По территории района проложены линии электропередач федерального значения (220 кВ и 500 кВ). С восточной стороны от р.п. Варгаши расположена ПС «Курган» 500/220 кВ мощностью 1002 МВа. Подстанция запитана электросетями ВЛ 220 кВ Высокая-Курган, ВЛ 220 кВ Промышленная-Курган, ВЛ 500 кВ Аврора-Курган от подстанции отходят электрические сети направлений ВЛ 500 кВ Курган-Козырево (Челябинск), ВЛ 500 кВ Курган-Беркут.

Протяженность местных электрических сетей на территории района:

ВЛ-110кВ – 165 км, ВЛ-35кВ – 86 км, ВЛ-10кВ – 552,4 км, ВЛ-0,4 кВ – 368,2 км.

Электроэнергия от подстанций подаётся в каждый населенный пункт. Снижение напряжения обеспечивают ТП-10/0,4 – в количестве 249 шт. После снижения напряжения в трансформаторных пунктах до 0,4 кВ энергия воздушными и кабельными линиями электропередач подводится к потребителям (жилым и общественным зданиям).

Обслуживающими организациями энергетического оборудования являются: Варгашинский РЭС, Мостовской участок ОСП – центральные РЭС, ЗАО «Комунэлектро».

Услуги электроснабжения на территории района предоставляют ОАО «Энергосбыт» и ООО «Электрон». Данные по электропотреблению за 2010 г. сведены в таблицы 41-42. (согласно отчётам этих организаций).

Таблица 41

Данные по энергопотреблению на территории Варгашинского района

(снабжающее предприятие ООО «Электрон»)

| Населённый пункт | Потребление электроэнергии за 2010 г. (тыс. кВт/час) | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | население | промышленность | прочие (объекты КБО) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| р.п. Варгаши | 3694,0 | 1266,0 | 2266,0 | 7226,0 |
| с. Мостовское | 19,0 | 6,0 | 46,0 | 71,0 |
| Итого | 3713,0 | 1272,0 | 2312,0 | 7297,0 |

Таблица 42

Данные по энергопотреблению на территории Варгашинского района

(снабжающее предприятие ОАО «Энергосбыт»)

| Администрация | Потребление электроэнергии (тыс. кВт/час) | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | жилого сектора | сельского хозяйства | прочие (объекты КБО, промышленность, непромпотребители) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Варгашинский поссовет | 1 063,911 | 1 296,974 | 4 262,305 | 6 623,190 |
| Мостовской сельсовет | 840,421 | 67,807 | 470,306 | 1 378,534 |
| Сычевский сельсовет | 230,672 | 40,846 | 62,296 | 333,814 |
| Поповский сельсовет | 239,823 | 16,743 | 48,684 | 305,250 |
| Медвежьевский сельсовет | 131,940 | 1,400 | 77,396 | 210,736 |
| Варгашинский сельсовет | 311,946 | 6,320 | 161,791 | 480,057 |
| Пичугинский сельсовет | 444,792 | 327,949 | 97,581 | 870,322 |
| Барашковский сельсовет | 325,403 | 24,638 | 57,744 | 407,785 |
| Строевский сельсовет | 159,772 | 9,431 | 103,285 | 272,488 |
| Дундинский сельсовет | 168,370 | 76,903 | 83,842 | 329,115 |
| Дубровинский сельсовет | 232,785 | 0,200 | 30,248 | 263,233 |
| Спорновский сельсовет | 195,498 | 26,672 | 63,209 | 285,379 |
| Лихачевский сельсовет | 263,819 | 54,414 | 105,933 | 424,166 |
| Терпуговский сельсовет | 181,311 | 30,435 | 37,934 | 249,680 |
| Просековский сельсовет | 229,511 | 62,007 | 142,134 | 433,652 |
| Ошурковский сельсовет | 284,688 | 48,459 | 68,741 | 401,888 |
| Шастовский сельсовет | 485,986 | 337,013 | 176,655 | 999,654 |
| Уральский сельсовет | 298,635 | 16,308 | 70,110 | 385,053 |
| Верхнесуерский сельсовет | 478,518 | 230,214 | 170,113 | 878,845 |
| Итого: | 6 567,801 | 2 674,733 | 6 290,307 | 15 532,841 |

#### Магистральные трубопроводы

По территории Варгашинского района проложены  нефтепроводы и нефтепродуктопроводы Уфа-Петропавловск, Уфа-Омск, Туймазы-Омск-Новосибирск-1, Туймазы-Омск-Новосибирск-2.

Данные по существующим нефтепродукто- и нефтепроводам на территории Варгашинского района сведены в таблицу 43.

Таблица 43

Данные по существующим нефтепродуктопроводам и нефтепроводам на территории Варгашинского района.

| Название | Диаметр, мм | Давление, МПа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| МН «Туймазы-Омск-Новосибирск-2» (ТОН-2) | 720 | 2,65 |
| МН «Туймазы-Омск-Новосибирск-1» (ТОН-1) | демонтирован |
| МНПП «Уфа-Омск» | 377 | 5,70 |
| МНПП «Уфа-Петропавловск» | 530 | 5,50 |

Диаметр нефтепровода-отвода на нефтебазу Варгаши составляет Ду 114мм, проходящее давление 2,5 МПа.

#### Телефонизация и радиофикация

Коммуникационная инфраструктура включает в себя электросвязь, работают 4 оператора сотовой связи: Мегафон, Билайн, МТС, Ютел. Охват сотовой связью района производится не в полном объеме. Выпадает часть населенных пунктов северной зоны. Вышки сотовой связи установлены только в р.п. Варгаши, в остальных населенных пунктах находятся усилители приема сигнала.

В электросвязи задействовано 21 автоматическая телефонная станция, в т.ч. одна районная электронная станция. Станции установлены в каждом центре сельсовета. Полностью выведены из эксплуатации воздушные соединительные линии и заменены кабельными.

По рабочему поселку не задействованы емкости на 260 номеров, в сельских населенных пунктах все заявки по установке телефонов выполняются в срок. В каждом населенном пункте работают таксофоны.

Данные по существующим автоматическим станциям, работающим в населенных пунктах Варгашинского района приведены в таблице 44.

Таблица 44

Данные по автоматическим телефонным станциям на территории Варгашинского района

| Населенный пункт | Емкость автоматической телефонной станции | Количество занятых номеров |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Шастово | 100 | 100 |
| с. Ошурково | 100 | 100 |
| с. Большое Просеково | 100 | 96 |
| с. Терпугово | 50 | 45 |
| с. Верхнесуерское | 100 | 90 |
| д. Белово | 50 | 50 |
| д. Урал | 50 | 38 |
| с. Яблочное | 50 | 50 |
| с. Мостовское | 300 | 300 |
| с. Лихачи | 100 | 100 |
| с. Попово | 100 | 82 |
| р.п. Варгаши | 2860 | 2600 |
| с. Варгаши | 100 | 95 |
| с. Сычево | 50 | 45 |
| с. Медвежье | 50 | 48 |
| с. Дубровное | 100 | 98 |
| с. Строево | 50 | 48 |
| с. Спорное | 50 | 50 |
| с. Дундино | 100 | 82 |

Все населенные пункты и школы имеют широкополосный доступ по сети «Интернет». Интернет – связь для населения доступна во всех центрах сельсоветов кроме с. Терпугово.

Всего в районе работает около 600 радиоточек (400 точек в рабочем поселке и 200 в населенных пунктах северной части). В настоящее время значительная часть радиосвязи представлена эфирным вещанием.

По территории района проходит оптико-волоконный кабель связи. Прокладка выполнена от областного центра г. Курган до рабочего поселка и далее вдоль трассы Курган-Байкал. В основном оптической связью обеспечена северная часть района – с. Шастово, д. Урал, с. Мостовское, д. Заложное, с. Попово, но планируется разработка проектов для обеспечения всей территории района.

#### Выводы

В системах инженерного обеспечения населенных пунктов Варгашинского района выявлены следующие проблемы:

- высокая степень износа систем инженерной инфраструктуры (более 75%);

- дефицит питьевых ресурсов в южной и северной частях района;

- низкое развитие централизованных систем водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, газоснабжения, полное отсутствие систем ливневой канализации;

- необходимо строительство очистных сооружений для очистки канализационных стоков.

## 3.14. Баланс территорий, категории земель

Общий земельный фонд района составляет 298186 га.

Распределение земельного фонда по категориям земель представлено в таблице 45.

Таблица 45

Распределение земельного фонда по категориям земель

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Процент от общей площади земельного фонда, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | земли населенных пунктов | 21324 | 7,15 |
| 2 | земли сельскохозяйственного назначения | 181629 | 60,91 |
| 3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 1241 | 0,42 |
| 4 | земли лесного фонда | 82298 | 27,60 |
| 5 | земли водного фонда | 1701 | 0,57 |
| 6 | земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 7 | земли запаса | 9993 | 3,35 |
| Итого | 298186 | 100 |

Таким образом, преимущественная доля земель (60,91%), относится к категории земель сельскохозяйственного назначения.

Земли сельскохозяйственного назначения представлены в настоящее время крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобнымии хозяйствами, участками ведения садоводства, животноводства, огородничества, участками сенокосов и выпаса скота.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения составляют 0,42% земель района и представлены автомобильными дорогами, железными дорогами, отводами от линий электропередач и нефтепровода.

Границы земельных участков лесного фонда в настоящее время не проинвентаризированы и не поставлены на государственный кадастровый учет. Общая площадь требует уточнения. В категорию земель лесного фонда включен лесной фонд в границах бывших лесхозов, а также леса, ранее находившиеся в пользовании сельскохозяйственных предприятий и организаций, и переданные им в безвозмездное пользование.

Все земли лесного фонда находятся в государственной и муниципальной собственности.

По целевому назначению леса, расположенные на землях лесного фонда, относятся к нерестоохранным лесам, эксплуатационным лесам. Часть лесов, находящихся на территории Государственного заказника относятся к категории особо охраняемых лесов.

Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется Лесным кодексом РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

К землям водного фонда относится озеро Маньясс.

На территории района расположено пять особо охраняемых природных территорий площадью 25,4 тыс.га. Из них четыре памятника природы и один государственный природный заказник. Эти территории не выделены в категорию земли особо охраняемых природных территорий и располагаются частично на землях лесного фонда, частично на землях сельскохозяйственного назначения.

Земли запаса представлены участками древесно-кустарниковой растительности, болотами, а также свалками.

## 3.15. Оценка современного состояния окружающей среды

Развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, развитие транспортных систем, рост количества автомобильного транспорта в личном пользовании граждан приводят к нарушению экологического равновесия. Промышленные и бытовые отходы, выбросы автотранспорта включаются в биогеохимические природные круговороты, загрязняют атмо-, гидро- и биосферу, накапливаются в почвенном покрове. Негативное воздействие окружающей среды сказывается на здоровье населения района.

В Варгашинском районе с целью обеспечения надлежащего качества жизни в размере имеющихся средств проводится определенный комплекс природоохранных мероприятий, а именно, газификация ряда промышленных и сельскохозяйственных предприятий, объектов муниципальной собственности, жилого сектора.

Важнейшим моментом в вопросах охраны окружающей среды является информированность населения района о деятельности в области экологии и природных ресурсов, пропаганде экологических знаний среди населения. Основная задача этой работы – воспитание в человеке бережного отношения к природе, формирование чувства личной ответственности за состояние окружающей среды.

Однако состояние окружающей природной среды продолжает оставаться неблагополучным. Постоянно увеличиваются объемы бытовых отходов, что приводит к обострению проблемы их утилизации.

#### Охрана атмосферного воздуха

Территориальный анализ показывает, что Варгашинский район в основном специализируется на сельском хозяйстве, но также имеются предприятия лесной и лесоперерабатывающей промышленности, транспорта, связи и др. в зонах, дислокации которых создаются наибольшие уровни потенциальной экологической опасности. Промышленные и сельхозпредприятия сведены в таблицу 46.

Данные о выбросах от стационарных источников (доклад «Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области в 2009 году») приведены таблице 47.

Таблица 46

Выбросы от стационарных источников

(увеличение/уменьшение выбросов), тыс. тонн

| № п/п | Наименование территории | Валовый выброс | Увеличение выбросов + Уменьшение выбросов - |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Варгашинский сельсовет | 0,605 | 0,455 | -0,150 |

Таблица 47

Промышленные и сельхозпредприятия

| № п/п | Территориальные администрации | Населенный пункт | Наименование промпредприятия | Размер СЗЗ, м проект | Площадь жилой застройки попадающей в СЗЗ, в га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Промышленные предприятия |
| 1 | Варгашинский поссовет | р. п. Варгаши | Агропромэнерго | 50 | 0,87 |
| 2 |  |  | Рыбное хозяйство | 100 | 2,57 |
| 3 |  |  | Пилорама | 100 | 0,06 |
| 4 |  |  | ОАО «Курганоблгаз» | 300 | 6,13 |
| 5 |  |  | Комунально-складская зона | 50 | 1,70 |
| 6 |  |  | ПО «Хлеб» | 50 | 0,77 |
| 7 |  |  | ГУП Варгашинский лесхоз | 100 | 2,45 |
| 8 |  |  | ОАО «Варгашинский элеватор» | 100 | 7,22 |
| 9 |  |  | ОАО «Варгашинский завод противопожарного спец. оборудования» | 100 | 7,93 |
| 10 |  |  | ООО «Кронос-Трейд» ПО «Варгашинский нефтесклад» | 100 | 4,02 |
| 11 |  |  | ООО «Агропромхимия» | 100 | - |
| 12 |  |  | Пилорама | 100 | 0,70 |
| 13 |  |  | ООО «Варгаши агроремтехснаб» | 100 | 4,90 |
| 14 |  |  | Элеватор | 100 | - |
| 15 |  |  | ОГУП «Варгашинское ДРСП» | 500 | - |
| 16 |  |  | Склад ядохимикатов |  |  |
| 17 | Мостовской сельсовет |  | с. Мостовское |  |  |
| Сельскохозяйственные предприятия |
| 1 | Шастовский сельсовет | д. Плотниково | ОАО «Родина» | 300 | 7 |
| 2 |  |  |  | 300 | 10 |
| 3 |  | д. Волосниково |  | 300 | 2,2 |
| 4 | Верхнесуерский сельсовет | с.Верхнесуерское | ОАО имени Гагарина | 300 | 5 |
| 5 |  |  |  | 300 | 11,8 |
| 6 |  | д. Середкино | ООО «КИТ» | 300 | 0,5 |
| 7 | Пичугинский сельсовет | с. Пичугино | ООО «Пичугино» | 300 | - |
| 8 |  |  |  |  | 0,35 |
| 9 | Дундинский сельсовет | с. Дундино | ООО «Володин и К» | 300 | 0,01 |
| 10 |  | с. Саламатовское |  | 300 | 4,4 |
| 11 | Варгашинский сельсовет | с. Варгаши | ООО АПП «Зауралье» | 300 | - |
| 12 | Спорновский сельсовет | с. Спорное | ООО «Победа» | 300 | 0,02 |
| 13 | Барашковский сельсовет | с. Барашково | ООО «Март» | 300 | 1,36 |

#### Охрана и рациональное использование водных ресурсов

По данным Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области на территории Варгашинского района имеется 109 озер – объектов регионального контроля.

Список предприятий и организаций, осуществляющих сброс сточных вод в поверхностные водные объекты на территории Варгашинского района, сведен в таблицу 48. Сведения по качеству сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты, сведены в таблицу 49.

Таблица 48

Сведения по объемам сброса сточных вод в поверхностные водные объекты Варгашинского района Курганской области за последние 5 лет

| № | Наименование водопользователя | Наименование водного объекта | Объем сброса сточных вод по годам, тыс.куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ОАО «Варгашинский завод ППСО» | Озеро Малое Максимково | 22,2 недостаточ. Очищен. | 22,1 недостаточ. Очищен. | 16,7 недостаточ. Очищен. | 14,8 недостаточ. Очищен. | 17,5 недостаточ. Очищен. |
| 2 | МУП «Теплосети» - по 15.06.2009 г.; с 15.06.2009 г. по 31.12.2009 г. – МУП «Сфера» | Озеро Малое Максимково | 18,9 недостаточ. Очищен. | 32,5 недостаточ. Очищен. | 22,2 недостаточ. Очищен. | 27,0 недостаточ. Очищен. | 20,3 недостаточ. Очищен. |
| 3 | ООО «Катайский гусеводческий комплекс» Варгашинское отделение | Озеро Малое Максимково | 8,1 без очистки | 7,5 без очистки | 8,85 без очистки | 16,52 без очистки | 17,0 без очистки |
| Итого в озеро Малое Максимково | 49,2 | 62,1 | 47,75 | 58,32 | 54,8 |
| 4 | ОАО «варгашинский завод ППСО» | болото Тележное | 0,5 недостаточ. Очищен. | 1,3 недостаточ. Очищен. | 1,7 недостаточ. Очищен. | 1,7 недостаточ. Очищен. | 1,4 недостаточ. Очищен. |
| 5 | МУП «Теплосети» - по 15.06.2009 г. с 15.06.2009 г. по 31.12.2009 г. – МУП «Сфера» | болото Тележное | 67,5 без очистки | 85,4 без очистки | 66,6 без очистки | 57,5 без очистки | 32,1 без очистки |
| Итого в болото Тележное | 68,0 | 86,7 | 68,3 | 59,2 | 33,5 |

Таблица 49

Сведения по качеству сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты Варгашинского района Курганской области (по данным отчетов по форме 2-ТП (водхоз) за 2009 год)

| № п/п | Наименование пользователя | Наименование водного объекта | Объем сброса, тыс.куб.м/год | Масса загрязняющих веществ, сброшенных в водные объекты за год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | БПК полный, т | Нефтепродукты, т | Взвешен. в-ва, т | Сухой остаток, т | Сульфаты, т | Хлориды, т | Нитрины, кг | Нитраты, кг | Азот аммон., т | Фосфор общ., кг | Свинец, кг | Цинк, кг | Железо, кг | СПАВ, кг | Медь, кг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | ОАО «Варгашинский завод ППСО» | Озеро Малое Максимково | 17,5 | 1,04 | 0,01 | 2,02 | 31,94 | 7,33 | 5,46 | 1,75 | 0 | 1132,4 | 71,75 | 0 | 0 | 19,25 | 12,3 | 0 |
| 2 | МУП «Теплосети» и «Сфера» | Озеро Малое Максимково | 20,3 | 1,18 | 0,01 | 2,31 | 36,5 | 8,38 | 6,23 | 2,0 | 0 | 1294,0 | 82,0 | 0 | 0 | 22,0 | 14,0 | 0 |
| 3 | ООО «Катайский гусеводческий комплекс» Варгашинское отделение | Озеро Малое Максимково | 17,0 | 1,9 | 0,04 | 1,2 | 74,9 | 1,2 | 34,8 | 1,0 | 2,9 | 207,4 | 17,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого в озеро Малое Максимково | 54,8 | 4,12 | 0,006 | 5,53 | 143,3 | 16,9 | 46,7 | 4,75 | 2,9 | 2633,7 | 171,1 | 0 | 0 | 41,25 | 26,3 | 0 |
| 4 | ОАО «варгашинский завод ППСО» | болото Тележное | 1,4 | 0,04 | 0,0003 | 0,04 | 4,05 | 2,0 | 0,2 | 0,46 | 18,2 | 2,02 | 0 | 0,03 | 0,28 | 0,17 | 0 | 0,03 |
| 5 | МУП «Сфера» | болото Тележное | 32,1 | 3,8 | 0 | 0,9 | 28,6 | 4,1 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого в болото Тележное | 33,5 | 3,84 | 0,0003 | 0,94 | 32,7 | 6,1 | 4,3 | 0,46 | 18,2 | 2,02 | 0 | 0,03 | 0,28 | 0,17 | 0 | 0,03 |

В Варгашинском районе Курганской области за 2009 г. по форме 2-ТП (водхоз) отчиталось 8 предприятий из которых 4 осуществляют пользование поверхностными водными объектами; 2 – из подземного водоносного горизонта одиночными артезианскими скважинами;1 – одновременно из поверхностного и подземного источников; 1 – из водопровода МУП «Курган - водоканал». Данные о заборе воды из поверхностных объектов и видах их использования сведены в таблицу 50.

Таблица 50

Данные о заборе воды из поверхностных объектов и видах их использования

| № п/п | Наименование водного объекта | Наименование водопользователя | Вид водопользования | Объем водопользования, тыс. куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Река Суерь | ОАО имени Гагарина, с. Верхнесуерское | Забор воды для сельхозводоснабжения | 9,8 |
| 2 | Озеро Варгаши (Б.Максимково) | ОАО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» | Забор воды для производственных нужд | 8,5 |
|  |  | ООО «Катайский гусеводческий комплекс» Варгашинское отделение | Забор воды для производственных нужд | 49,1 |
| 3 | Река Межевка (р. Суерь) | ОАО «Родина» с. Шастово | Забор воды для сельхозводоснабжения | 15,86 |

Общие показатели использования водных ресурсов Варгашинского сельсовета в 2009 году сведены в таблицу 51.

Таблица 51

Общие показатели использования водных ресурсов Варгашинского района в 2009 году, млн. куб. м

| Район | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты |
| --- | --- |
|  | Всего | Загрязненной | Нормативно очищенной |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Варгашинский | 0,06 | 0,06 | 0 |

Сброс сточных вод и массы загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты сведен в таблицу 52.

Таблица 52

Сброс сточных вод и массы загрязняющих веществ нефтепродукты,

взвешенные вещества, сухой остаток в поверхностные водные объекты

в Варгашинском районе

| Район | Сброшено в поверхностные водные объекты загрязненной воды млн. куб. м | Сброс массы загрязняющих веществ в сумме по нефтепродуктам, взвешенным веществам, сухому остатку, тыс.т |
| --- | --- | --- |
|  | 2008г. | 2009г. | 2008г. | 2009г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Варгашинский | 0,09 | 0,06 | 0,19 | 0,11 |

По территории Варгашинского района Курганской области протекает 8 крупных рек. Для всех водных объектов, в соответствии с Водным Кодексом РФ, установлены водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы для которых предусматривается специальный режим использования. Перечень водных объектов и наличие в их водоохранных зонах застройки представлен в таблице 53 и 54 соответственно.

Таблица 53

Перечень водных объектов

| № п/п | Наименование рек | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны реки, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | В пределах района |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Река Суерь | 132,2 | 53,7 | 200,0 |
| 2 | Река Крутишка | 10,7 | 10,7 | 100,0 |
| 3 | Река Чактара | 8,8 | 8,8 | 50,0 |
| 4 | Река Черная | 11,5 | 11,5 | 100,0 |
| 5 | Река Карагайка | 11,2 | 11,2 | 100,0 |
| 6 | Река Марай | 18,1 | 11,5 | 100,0 |
| 7 | Река Нижний Утяк | 34,0 | 5,5 | 50,0 |
| 8 | Река Средний Утяк | 29,0 | 10,0 | 100,0 |

Таблица 54

Наличие застройки в водоохранных зонах водных объектов

| № п/п | Территориальная администрация | Населенный пункт | Название водного объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дубровский сельсовет | с. Дубровное | Озеро Дубровское |
| 2 | Варгашинский сельсовет | д. Васильки | Озеро Васильковское |
|  |  | с. Варгаши | Озеро Варгаши |
| 3 | Сычевский сельсовет | д. Пестерево | Река Сред. Утяк |
|  |  | с. Сычево | Реки Сред. Утяк и Крутиха |
|  |  | д. Уфина | Река Сред. Утяк |
| 4 | Варгашинский поссовет | р.п. Варгаши | Озеро Тайболино |
| 5 | Пичугинский сельсовет | д. Кабанье | Озеро Кабанье |
| 6 | Барашковский сельсовет | с. Барашково | Река Ниж. Утяк |
|  |  | с. Камышное | Озеро Камышино |
| 7 | Лихачевский сельсовет | д. Малопесьное | Озеро Песьяное |
|  |  | с. Лихачи | Озеро Лихачевское |
| 8 | Мостовской сельсовет | д. Заложное | Озера Бол.Заложное и Мал. Заложное |
|  |  | с. Мостовское | Озеро Мостовское |
| 9 | Уральский сельсовет | д. Урал | Река Карагайка |
| 10 | Вернесуерский сельсовет | д. Середкино | Река Суерь |
|  |  | д. Белово | Реки Суерь и Крутишка |
|  |  | д. Сосновка | Река Суерь |
|  |  | с. Верхнесуерское | Река Суерь |
| 11 | Терпуговский сельсовет | с. Терпугово | Река Суерь |
| 12 | Просековский сельсовет | д. Бородино | Река Суерь |
|  |  | с. Большое Просеково | Река Суерь |
| 13 | Ошурковский сельсовет | д. Малое Шмаково | Река Суерь |
|  |  | д. Большое Шмаково | Река Суерь |
|  |  | с. Ошурково | Река Крутишка |
|  |  | д. Крутихинское | Реки Крутишка и Двоеданная |
| 14 | Шастовский сельсовет | д. Волосниково | Река Суерь |
|  |  | с. Шастово | Реки Суерь и Межевой |
|  |  | д. Секисово | Река Суерь |
|  |  | д. Шмаково | Река Суерь |
|  |  | д. Плотниково | Река Межевой |

В границах водоохранных зон запрещаются:

Использование сточных вод для удобрения почв;

Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

Распашка земель;

Размещение отвалов размываемых грунтов;

Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Береговая полоса предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы для всех водных объектов, за исключением береговой полосы каналов и ручьев длиной менее 10 км, устанавливается в размере 20 метров, для каналов и ручьев длиной менее 10 км ширина береговой полосы составляет 5 метров.

#### Состояние почв и земель, обращение с отходами

Одной из серьезных проблем Варгашинского района является захламление территории несанкционированными свалками. Места несанкционированного размещения отходов не только захламляют территорию, но и выделяют в воздух вредные химические соединения, угнетают растительность на значительном расстоянии и оказывают отрицательное воздействие на подземные воды.

Объективные данные о загрязнении почв района отсутствуют. Исследование почв на содержание тяжелых металлов не проводилось. Следовательно, окончательные выводы о состоянии почв в целом не могут быть сделаны.

#### Система обращения с отходами

Одна из серьезных проблем Варгашинского района – отсутствие свалок и полигонов ТБО соответствующих санитарным нормам. На данный момент на территории Варгашинского района насчитывается 17 свалок. Список свалок и других объектов размещения отходов сведен в таблицу 55.

Практически нигде не ведется контроль состояния окружающей среды в местах расположения отходов. Стоит отметить, что площадь территории, подверженной влиянию несанкционированных свалок значительно превышает площадь самих свалок.

Данные о движение отходов в 2009-2010 годах в Варгашинском районе (доклад «Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области в 2009 году») приведены таблице 56.

Таблица 55

Сведения об объектах размещения отходов на территории района

| № п/п | Территориальные администрации | Населенный пункт | Год ввода в эксплуатацию | Вместимость, т | Площадь объекта, га | Расстояние до населенного пункта, м | Расстояние до ближайшего водного объекта, м | Размер СЗЗ, м | Наличие жилой застройки в СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Просековский сельсовет | с. Большое Просеково | - |  |  | 388 | 252 | 1000 | Существующая жилая застройка с. Большое Просеково |
| 2 | Ошурковский сельсовет | с. Ошурково | - |  |  | 449 | 474 | 1000 | Существующая жилая застройка с. Ошурково |
| 3 | Шастовский сельсовет | д. Волосниково | 1995 | 10,8 | 0,2 | 406 | 793 | 500 | Существующая жилая застройка д. Волосниково |
| 4 |  | с. Шастово | - |  |  | 508 | 381 | 500 | Существующая жилая застройка с. Шастово |
| 5 |  | д. Секисово | 1995 | 13,3 | 0,2 | 677 | 995 | 500 | - |
| 6 |  | д. Плотниково | 1995 | 59,5 | 0,5 | 449 | 684 | 1000 | Существующая жилая застройка с. Плотниково |
| 7 |  | д. Шмаково | 1995 | 15,1 | 0,2 | 440 | 475 | 500 | Существующая жилая застройка д. Шмаково |
| 8 |  | д. Шмаково | 1995 | 15,1 | 0,2 | 460 | 719 | 500 | Существующая жилая застройка д. Шмаково |
| 9 | Варгашинский поссовет | р.п. Варгаши | - |  |  | 898 | 857 | 1000 | Существующая жилая застройка р.п. Варгаши |
| 10 | Уральский сельсовет | с. Урал | - |  |  | 628 | 292 | 1000 | Существующая жилая застройка с. Урал |
| 11 |  | д. Большое Молотово | - | - | - | 421 | 739 | 1000 | Существующая жилая застройка д. Большое Молотово |
| 12 | Строевский сельсовет | с. Строево |  |  |  | 190 | 771 | 1000 | Существующая жилая застройка с. Строево |
| 13 | Спорновский сельсовет | с. Спорное |  |  |  | 7 | 749 | 1000 | Существующая жилая застройка с. Спорное |
| 14 | Поповский сельсовет | с. Щучье | 1995 | 1600 | 02/04 | 861 | 115 | 1000 | Существующая жилая застройка с. Щучье |
| 15 |  | с. Моревское | 195 | 1600 | 0,2/0,4 | 1513 | 535 | 1000 | - |
| 16 |  | с. Попово | 1995 | 2500 | 0,3/0,5 | 977 | 1461 | 1000 | Существующая жилая застройка с. Попово |
| 17 | Мостовский сельсовет | с. Мостовское | - |  |  | 160 | 203 | 1000 | Существующая жилая застройка с. Мостовское |

Таблица 56

Движение отходов в 2009-2010 годах в Варгашинском районе

| Наименование территории | Образовалось | Использовано | Обезврежено | Захоронено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | Динамика | 2009 | 2010 | %* | 2009 | 2010 | %* | 2009 | 2010 | %* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Варгашинский сельсовет | 12065,913 | 6868,658 | -5197,26 | 11551,183 | 6408,426 | 93,300 | 19,312 | 32,674 | 0,476 | 495,406 | 423,093 | 6,160 |

*− проценты приведены по 2010 году.

#### Биолого-социальные опасности

Территория района является неблагополучной по ряду инфекционных заболеваний из-за наличия природных очагов этих инфекций и совокупности ряда причин и факторов как природных, так и социальных, способствующих возникновению и распространению инфекций. На территории района возможны эпидемии бешенства, клещевого энцефалита и других инфекций. Имеются захоронения крупного рогатого скота – 25 скотомогильников, из них 2 сибироязвенных.

Сведения о скотомогильниках, расположенных на территории Варгашинского района приведены в таблицу 57.

Также на территории района размещено 36 действующих кладбищ, часть которых не соответствует требованиям водного кодекса и расположена в водоохранных зонах водных объектов. Список кладбищ и их характеристики сведены в таблицу 58.

Таблица 57

Сведения о скотомогильниках на территории района

| № п/п | Территориальные администрации | Населенный пункт | Год захоронения | Расстояние до населенного пункта, м | Расстояние до ближайшего водного объекта, м | Размер СЗЗ, м | Наличие жилой застройки в СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Просековский сельсовет | с. Большое Просеково | - | 1000 | 500 | 1000 | Существующая жилая застройка с. Большое Просеково |
| 2 | Ошурковский сельсовет | с. Ошурково | - | 1000 | 1300 |  | Существующая жилая застройка с. Ошурково |
| 3 | Шастовский сельсовет | д. Волосниково | - | 1000 | 1000 |  | - |
| 4 | Ошурковский сельсовет | д. Малое Шмаково | - | 2000 | 2000 |  | Существующая жилая застройка д. Малое Шмаково |
| 5 | Барашковский сельсовет | с. Барашково | - | 1500 | 1281 |  | - |
| 6 | Сычевский сельсовет | с. Сычево | 2003 | 500 | 700 |  | Существующая жилая застройка с. Сычево |
| 7 | Варгашинский сельсовет | р.п. Варгаши | - | 1000 | 4166 |  | - |
| 8 |  | с. Варгаши | - | 500 | 1000 |  | Существующая жилая застройка с. Варгаши |
| 9 | Строевский сельсовет | с. Строево | 2003 | 700 | 1200 |  | Существующая жилая застройка с. Строево |
| 10 | Спорновский сельсовет | с. Спорное | 2000 | 1000 | 1000 |  | Зона с/х территории |
| 11 | Дундинский сельсовет | с. Дундино | - | 1500 | 1000 |  | Пром объект |
| 12 |  | с. Саламатовское | - | 896 | 1000 |  | Пром объект |
| 13 | Дубровинский сельсовет | с. Дубровное | 1985 | 1000 | 925 |  | Нас. Пункт, улицы |
| 14 | Медвежьевский сельсовет | с. Медвежье | - | 1000 | 1000 |  | - |
| 15 |  | д. Карнилово | 1947 | 8000 | 300 |  | - |
| 16 | Варгашинский сельсовет | с. Варгаши | 2003 | 1000 | 1681 |  | - |
| 17 | Поповский сельсовет | с. Попово | - | 2000 | 2300 |  | Нас. Пункт, улицы |
| 18 | Пичугинский сельсовет | с. Пичугино | 1991 | 1000 | 2000 |  | - |
| 19 | Лихачевский сельсовет | с. Лихачи | - | 1000 | 200 |  | Зона с/х территории |
| 20 | Мостовский сельсовет | с. Мостовское | - | 609 | 1483 |  | Существующая жилая застройка с. Мостовское |
| 21 | Верхнесуерский сельсовет | д. Середкино | - | 1500 | 826 |  | - |
| 22 |  | д. Белово | 1958 | 12000 | 208 |  | - |
| 23 |  | с. Верхнесуерское | 1983 | 450 | 940 |  | Существующая жилая застройка с. Верхнесуерское |
| 24 | Терпуговский сельсовет | с. Терпугово | 1991 | 200 | 700 |  | Существующая жилая застройка с. Терпугово |
| 25 | Уральский сельсовет | с. Яблочное | - | 1000 | 1239 |  | Существующая жилая застройка с. Яблочное |

Скотомогильники, расположенные на северо-востоке от деревни Белово и на востоке от деревни Карнилово являются сибироязвенными захоронениями.

Таблица 58

Сведения о кладбищах на территории района

| № | Территориальные администрации | Населенный пункт | Площадь со съемки, га | Расстояние до населенного пункта, м | Расстояние до ближайшего водного объекта, м | Размер СЗЗ, м | Наличие жилой застройки в СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Дундинский сельсовет | с. Дундино | 1,03 | 440 | 334 | 50 | - |
| 2 |  | с. Саламатовское | 2,28 | 520 | 756 | 50 | - |
| 3 | Спорновский сельсовет | с. Спорное | 7,98 | 573 | 773 | 50 | - |
| 4 | Строевский сельсовет | с. Строево | 1,31 | 292 | 509 | 50 | - |
| 5 |  |  | 0,38 | 8924 | 799 | 50 | - |
| 6 | Дубровинский сельсовет | с. Дубровное | 0,61 | 449 | 406 | 50 | - |
| 7 | Медвежьевский сельсовет | д. Корнилово | 1,74 | 1038 | 467 | 50 | - |
| 8 |  | с.Медвежье | 0,37 | 336 | 67 | 50 | - |
| 9 | Варгашинский сельсовет | д. Васильки | 2,35 | 1039 | 313 | 50 | - |
| 10 | Варгашинский поссовет | р.п. Варгаши | 4,88 | 287 | 780 | 50 | - |
| 11 |  | п.с.т. Юрахлы | 0,20 | 193 | 966 | 50 | - |
| 12 | Поповский сельсовет | с. Попово | 0,61 | 1530 | 778 | 50 | - |
| 13 |  | д. Моревское | 7,04 | 357 | 649 | 50 | - |
| 14 | Пичугинский сельсовет | д. Кабанье | 0,90 | 1164 | 932 | 50 | - |
| 15 |  | с. Пичугино | 0,47 | 658 | 1234 | 50 |  |
| 16 |  |  | 0,26 | 3665 | 509 | 50 | - |
| 17 | Сычевский сельсовет | с. Сычево | 3,14 | 465 | 448 | 50 | - |
| 18 | Барашковый сельсовет | с. Барашково | 1,91 | 187 | 927 | 50 | - |
| 19 |  | с. Камышное | 2,28 | 772 | 676 | 50 | - |
| 20 |  | с. Носково | 2,54 | 256 | 1037 | 50 | - |
| 21 | Лихачевский сельсовет | с. Лихачи | 0,47 | 242 | 562 | 50 | - |
| 22 |  | д. Обменово | 0,29 | 822 | 547 | 50 | - |
| 23 | Мостовской сельсовет | д. Барнаул | 1,47 | 725 | 243 | 50 | - |
| 24 |  | д. Заложное | 2,00 | 271 | 715 | 50 | - |
| 25 |  | с. Мостовское | 2,48 | 8 | 851 | 50 | Существующая жилая застройка с. Мостовское |
| 26 |  |  | 2,71 | 14 | 410 | 50 | Существующая жилая застройка с. Мостовское |
| 27 | Уральский сельсовет | д. Урал | 0,95 | 780 | 1465 | 50 | - |
| 28 |  | Новый путь | 0,24 | 643 | 1063 | 50 | - |
| 29 | Верхнесуерский сельсовет | с. Верхнесуерское | 4,23 | 87 | 19 | 50 | - |
| 30 |  |  | 0,69 | 365 | 306 | 50 | - |
| 31 | Просековский сельсовет | б.н.п. Щукино | 2,10 | 395 | 581 | 50 | - |
| 32 | Шастовский сельсовет | д. Плотниково | 1,70 | 975 | 1134 | 50 | - |
| 33 |  | с. Шастово | 0,12 | 175 | 24 | 50 | - |
| 34 |  | д. Шмаково | 2,14 | 510 | 669 | 50 | - |
| 35 | Ошурковский сельсовет | д. Крутихинское | 0,91 | 92 | 57 | 50 | - |
| 36 |  | с. Ошурково | 0,72 | 385 | 290 | 50 | - |

#### Химически опасные объекты

Проблема обеспечения безопасного хранения непригодных и запрещённых к применению пестицидов и агрохимикатов имеет особое значение, так как эти препараты представляют собой опасность, как для здоровья человека, так и для природной среды и ее естественных экологических систем.

Более 60% от общей массы пестицидов и агрохимикатов Курганской области приходится на такие муниципальные образования, как Варгашинский, Лебяжьевский, Половинский, Шумихинский районы и город Курган, на территории каждого из которых хранится более 100,0 тонн препаратов.

На территории Варгашинского района Курганской области по данным государственного доклада «Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области» за 2008 год располагается 10 мест хранения отходов запрещенных и непригодных к применению пестицидов и ядохимикатов, данные по которым сведены в таблицу 59.

Таблица 59

Перечень мест хранения отходов запрещенных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов

| № п/п | Место расположения объекта | Собственник или ответственный за хранение | Способ хранения | Количество(тонн) | Наименование препаратов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Верхнесуерское | ОАО «Им. Гагарина» | склад | 0,945 | феназон, витавакс, смесь препаратов | состояние удовлетворительное |
| 2. | с. Дундино | Администрация Дундинского с/с | открытая площадка | 1,500 | смесь препаратов | состояние удовлетворительное |
| 3. | р.п. Варгаши ул. Чернышевского, 5 | Физическое лицо – Серков С.В. | Склад, открытая площадка | 33,300 | уныш, ТУР | состояние удовлетворительное В 2009 г. часть препаратов, находящихся россыпью на открытой площадке перезатарена в рядом стоящие емкости |
| 4. | р.п. Варгаши ул. Чернышевского, 5 Территория рядом со складом, принадлежащим Серкову С.В. и на месте 2-х разрушенных складов | Собственник не устанвлен. Ответственный – Администрация о района | 3 открытые площадки | 60,800 | смесь пестицидов и минеральных удобрений | в 2009 г. на открытую площадку с новыми емкостями была помещена емкость из с. Медвежье |
| 5. | с. Барашково Территория ООО «Март» | Администрация района | 2 склада | 3,920 | фенозан, гербициды и минеральные удобрения | В одном из складов в 2009 г. проведено перезатаривание отходов в герметичные емкости |

#### Санитарная очистка территории района

Санитарная очистка района занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территории района в безопасном для человека состоянии.

###### Расчет накопления твердых бытовых отходов

По НГПСО1-2009.66, расчет твердых бытовых отходов от жилых домов производится по количеству жителей, от учреждений образования, здравоохранения – по количеству мест; от спортивных сооружений – по общей площади; от клубов, кинотеатров – по количеству мест; от предприятий розничной торговли – по торговой площади; от объектов общественного питания – по количеству мест.

Результаты расчета накопления твердых бытовых отходов для муниципальных образований приведены в таблице 60.

Таблица 60

Результаты расчета накопления твердых бытовых отходов

| № п/п | Территориальные администрации | Численность населения | Количество ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Варгашинский поссовет | 10265 | 13232,82 |
| 2 | Варгашинский сельсовет | 535 | 772,63 |
| 3 | Барашковский сельсовет | 513 | 621,86 |
| 4 | Дубровинский сельсовет | 545 | 777,05 |
| 5 | Дундинский сельсовет | 501 | 674,10 |
| 6 | Лихачевский сельсовет | 613 | 749,41 |
| 7 | Медвежьевский сельсовет | 395 | 573,48 |
| 8 | Пичугинский сельсовет | 936 | 1082,25 |
| 9 | Поповский сельсовет | 575 | 787,35 |
| 10 | Строевский сельсовет | 412 | 640,24 |
| 11 | Спорновский сельсовет | 424 | 632,10 |
| 12 | Терпуговский сельсовет | 334 | 1012,03 |
| 13 | Шастовский сельсовет | 912 | 1266,69 |
| 14 | Просековский сельсовет | 491 | 711,07 |
| 15 | Ошурковский сельсовет | 528 | 647,11 |
| 16 | Верхнесуерский сельсовет | 1030 | 1419 |
| 17 | Уральский сельсовет | 803 | 1069,96 |
| 18 | Сычевский сельсовет | 535 | 683,75 |
| 19 | Мостовской сельсовет | 1702 | 13553,82 |

Примечание: данных по обеспеченности существующими объектами размещения отходов нет.

## 3.16. Основные факторы риска природного и техногенного характера

Анализ состояния природно-техногенной безопасности на территории Варгашинского района выявил широкий спектр техногенных источников опасности, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций (ЧС). Большинство чрезвычайных ситуаций носят техногенный характер. ЧС техногенного характера – это аварии на системах жизнеобеспечения населения, аварии нефте - газопроводов, пожары и взрывы на объектах экономики, аварии на транспорте. По категории аварийности большинство аварий относятся к локальным авариям (более 90%.)

Существует постоянный риск загрязнения окружающей среды, обусловленный высокой пожаро-взрывоопасностью средств транспортировки нефти, большой протяженностью линейных сооружений – нефте-, газопродуктопроводов.

На территории района расположено и действует значительное количество потенциально опасных производственных объектов и объектов жизнеобеспечения, аварии на которых могут привести к негативным социальным и экологическим последствиям. Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются изношенность основных производственных фондов, ухудшение материально-технического обеспечения, снижение производственной и технологической дисциплины, отсутствие современных систем управления опасными процессами.

На территории Варгашинского района в соответствии с Паспортом Безопасности Варгашинского района насчитывается 3 пожаро-взрывоопасных объекта, 25 скотомогильников, 17 свалок, 36 кладбища.

Таким образом, риск возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения на рассматриваемой территории достаточно высок. Вероятность возникновения аварий с тяжелыми последствиями и большим материальным ущербом на объектах остается достаточно высоким, поэтому требуются особые требования к защите населения и природной среды. Промышленное производство Варгашинского района развито слабо. Основную опасность для населения представляет ООО «Племенной завод Махалова», ООО «Кронос-Трейд» Варгашинский нефтесклад р.п. Варгаши, ОАО «Уралсибнефтепровод» Курганское нефтепроводное управление НПС «Варгаши» с. Варгаши, ООО «Варгашинский элеватор» р.п. Варгаши. Кроме того, по территории района проходят пять нефтепроводов и два продуктопровода. Среди них можно выделить: продуктопровод «Уфа-Омск» и «Уфа-Петропавловск», нефтепровод «Туймазы-Омск-Новосибирск»

#### Перечень пожаро- и взрывоопасных объектов

К пожаровзрывоопасным объектам относятся объекты, на которых производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.05-94 БЧС. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения).

На территории Варгашинского района Курганской области расположено 3 пожаро-взрывоопасных предприятия по данным паспорта безопасности: ОАО «Уралсибнефтепровод» Курганское нефтепроводное управление НПС «Варгаши»; ООО «Кронос-Трейд» Варгашинский нефтесклад; ООО «Варгашинский элеватор». Характеристика данных объектов приведена в таблице 61.

Таблица 61

Потенциально опасные объекты

| № п/п | Место нахождения | Наименование объекта | Класс опасности | Вид опасности | Численность населения в зоне вероятной ЧС, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Варгашинский район | ООО «Кронос-Трейд»Варгашинский нефтесклад, р.п. Варгаши | 4 | Пожаро-взрывоопасный | 60 |
| 2 | Варгашинский район | ОАО «Уралсибнефтепровод» Курганское нефтепроводное управление НПС «Варгаши», с. Варгаши | 4 | Пожаро-взрывоопасный |  |
| 3 | Варгашинский район | ООО «Варгашинский элеватор» р.п. Варгаши | 4 | Пожаро-взрывоопасный |  |

#### Аварии на автомобильном транспорте

Основными причинами возникновения аварий и дорожно-транспортных происшествий являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами; отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

В данной ситуации повышается вероятность аварий при транспортировке опасных грузов.

#### Аварии на железнодорожном транспорте

По территории Варгашинского района располагаются участки магистральных железных дорог Курган-Макушено и Утяк-Пресногорьковская.

Основную угрозу для населенных пунктов и жителей района представляют аварии на железнодорожном транспорте. Так в случае возгорания нефтепродуктов или разлива АХОВ на подвижном составе, находящемся на ст. Варгаши, в зону вероятной чрезвычайной ситуации попадает значительное количество производственных объектов, жилых зданий и населения.

На пожарную обстановку на территории района влияет наличие пожаро-взрывоопасных предприятий, наличие ж/д станций на которых могут находиться пожаро-взрывоопасные грузы

В результате аварий на ж/д транспорте могут возникать ЧС связанные с химическим загрязнением. Наиболее опасны для населения района аварии, связанные с разливом АХОВ на ж/д транспорте, в районе ст. Варгаши.

#### Аварии на системах жизнеобеспечения

Физический износ объектов жилищно-коммунального хозяйства обуславливает высокую вероятность возникновения аварий на следующих объектах:

- электроподстанции и ЛЭП;

- объекты водоснабжения;

- котельные.

В период сильных ветров возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются:

- короткие замыкания;

- механичесике повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.

Ситуация осложняется увеличением количества аварийного жилья, инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, также требующих ремонта и постоянного контроля. Это обусловлено неустойчивым финансовым положением большинства объектов ЖКХ.

#### Чрезвычайные ситуации природного характера

Опасное природное явление – это событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающие воздействия на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Среди природных опасностей наиболее разрушительными являются: наводнения, подтопления, эрозия, землетрясения, оползни, сели, карст, смерчи, сильные заморозки, пожары.

###### Весеннее половодье

При максимальных уровнях весеннего половодья на территории Варгашинского района угрозе затопления и подтопления подвержены 2 населенных пункта, 20 жилых домов, 50 человек:

- пгт. Варгаши;

- д. Дудино;

Зона вероятного затопления и подтопления может составлять 1,5 км2.

###### Метеорологические явления

Неблагоприятные метеорологические явления увеличивают опасность возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте, а также становятся причиной повреждения и разрушения систем жизнеобеспечения.

На территории Варгашинского района возможно проявление опасных метеорологических явлений, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

###### Природные пожары

На территории Варгашинского района в пожароопасный период могут возникать природные пожары, угрожающие населенным пунктам. В пожароопасной зоне может оказаться два населенных пункта Варгашинского района, представленные в таблице 62.

Таблица 62

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество домов | Численность Населения, чел. | Расстояние от границы застройки поселения до лесного массива, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Плотниково | 84 | 270 | 10 |
| 2. | с. Секисово | 42 | 135 | 10 |

Для своевременной ликвидации пожаров необходимо разместить посты пожарной охраны так, чтобы время прибытия пожарной машины на место возгорания не превышало 20 минут. Радиусы обслуживания населенных пунктов постами пожарной охраны сведены в таблицу 63.

Таблица 63

Радиус обслуживания муниципальных постов пожарной охраны

| № п/п | Подразделение | Населенный пункт | Расстояние (км.) | Время прибытия (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ПЧ№22 | р.п. Варгаши | − | 10 |
|  |  | с. Варгаши | 8 | 12 |
|  |  | д. Василки | 13 | 20 |
| 2 | МПО Дубровное | с. Дубровное | − | 5 |
| 3 | МПО Медвежье | с. Медвежье | − | 5 |
|  |  | д. Корнилово | 8 | 12 |
|  |  | д. Гагарье | 8 | 12 |
| 4 | МПО Спорное | с. Спорное | − | 5 |
|  |  | с. Строевое | 5 | 8 |
| 5 | МПО Дундино | с. Дундино | − | 5 |
|  |  | д. Саламатное | 5 | 8 |
| 6 | МПО Пичугино | с. Пичугино | − | 5 |
|  |  | д. Кабанье | 7 | 10 |
|  |  | д. Березняки | 2 | 4 |
|  |  | с. Барашково | 7 | 10 |
|  |  | д. Носково | 32 | 34 |
|  |  | д. Камышное | 18 | 20 |
| 7 | МПО Попово | с. Попово | − | 5 |
|  |  | д. Щучье | 5 | 10 |
|  |  | ст. Юрахлы | 9 | 11 |
|  |  | д. Моревское | 10 | 15 |
| 8 | МПО Сычево | с. Сычево | − | 5 |
|  |  | д. Уфина | 5 | 10 |
|  |  | д. Пестерево | 5 | 10 |
|  |  | ст. Роза | 5 | 10 |
| 9 | МПО Лихачи | с. Лихачи | − | 5 |
|  |  | д. Ст. Песьяное | 12 | 15 |
|  |  | д. М. Песьяное | 2 | 5 |
|  |  | д. Обменово | 14 | 16 |
| 10 | МПО Мостовское | с. Мостовское | − | 5 |
|  |  | д. Заложное | 6 | 11 |
|  |  | д.Барнаул | 12 | 15 |
| 11 | МПО Верхнесуерское | с. Верхнесуерское | − | 5 |
|  |  | д. Середкино | 6 | 11 |
|  |  | д. Сосновка | 1 | 5 |
|  |  | д. Белово | 2 | 10 |
|  |  | с. Терпугово | 5 | 10 |
| 12 | МПО Ошурково | с. Ошурково | − | 5 |
|  |  | д. Б. Шмаково | 8 | 12 |
|  |  | д. М. Шмаково | 7 | 10 |
|  |  | д. Крутихинское | 6 | 11 |
| 13 | МПО Б.Просеково | с. Б. Просеково | − | 5 |
|  |  | д. Бородино | 2 | 3 |
| 14 | МПО Шастово | с. Шастово | − | 5 |
|  |  | д. Плотниково | 2 | 5 |
|  |  | д. Волосниково | 2 | 5 |
|  |  | д. Шмаково | 7 | 10 |
|  |  | д. Секисово | 3 | 7 |
| 15 | Уральский сельсовет | с. Яблочное | − | 5 |
|  |  | д. Б. Молотово | 2 | 5 |
|  |  | д. Заозерное | 5 | 10 |
|  |  | д. Новый путь | 10 | 15 |
|  |  | д. Урал | 8 | 12 |

Исходя из таблицы 63 можно сделать вывод, что все населенные пункты, за исключением д. Носково (27 чел.), обеспечены постами пожарной охраны должным образом. Д. Носково обслуживается в с. Пичугино (МПО Пичугино), расстояние между населенными пунктами 32 км. Ближайший же населенный пункт, в котором размещается пост пожарной охраны – с. Мостовское (МПО Мостовское) – 19 км.

## 3.17. Выводы

В целом Варгашинский муниципальный район представляет собой сложившуюся территориальную структуру с обоснованным функциональным зонированием территории, относительно устойчивой системой расселения и хозяйства. Территория района по природным и градостроительным показателям благоприятна для условий экономического и территориального развития и обладает значительным экономическим и территориальным потенциалом.

Проблемы Варгашинского района обусловлены, с одной стороны, спецификой экономики района, с другой стороны, влиянием ряда объективных и субъективных факторов, а также возникшим финансовым кризисом в стране.

Ключевые приоритетные проблемы:

- нестабильная демографическая ситуация;

- высокий уровень бедности;

- недостаточное развитие инженерной (в особенности водоснабжения и газификации), производственной, транспортной и рыночной инфраструктуры;

- недостаточно развитое малое предпринимательство;

- дефицит в промышленности высококвалифицированных рабочих массовых профессий и ИТР;

- высокий уровень безработицы в сельской местности;

- изношенность тепложвых и водопроводных сетей, что приводит к сверхнормативным потерям тепловой энергии и воды;

- низкая активность населения при решении вопросов благоустройства, обеспечения надлежащего санитарного состояния, охрана правопорядка и т.д.